Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

Заказчик:

Муниципальное учреждение «Управление

строительства, архитектуры и инвестиционной политики

администрации Тайшетского района»

Муниципальный контракт:

№0134300026312000085 от 20.06.2012 г.

Научно-исследовательская работа по подготовке проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области

Генеральный план

Бузыкановского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области

Том 2. Книга 1

Материалы по обоснованию генерального плана

Москва 2012 год

Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

Заказчик:

Муниципальное учреждение «Управление

строительства, архитектуры и инвестиционной политики

администрации Тайшетского района»

Муниципальный контракт:

№0134300026312000085 от 20.06.2012 г.

Научно-исследовательская работа по подготовке проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области

Генеральный план

Бузыкановского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области

Том 2. Книга 1

Материалы по обоснованию генерального плана

Первый заместитель

Генерального директора                                                                  С.И. Бычков

Директор по архитектуре,

градостроительству и проектным работам                                 И.М. Шнайдер

Главный инженер проекта                                                               Е.Г. Кузьмина

Главный архитектор проекта                                                           О.З. Воронова

Авторский коллектив

Руководитель проекта 						Бычков С.И.

Главный инженер проекта					Кузьмина Е.Г.

Главный архитектор проекта					Воронова О.З.

Главный инженер проекта – экономист, 	к. г. н.	Вайнберг Э.И.

Главный инженер проекта – экономист, 	к. э. н.	Мачульская О.В.

Главный инженер проекта - экономист			Чельцова Н.В.

Главный специалист - геолог, эколог, к. г-м. н.		Соколова О.Г.

Ведущий специалист-транспортник, к. г. н.		Крылов П.М.

Главный специалист по организации

производства					 		Вахрамова М.А.

Инженер-экономист						Боева Е.В.

Инженер по ВИК и санитарной очистке			Рязанова Н.В.

Инженер по энергоснабжению и средствам связи 	Рукавишников Н.А.

Инженер-эколог 1 категории	,                                                                                    специалист по компьютерным технологиям		Пономарев С.В.

Ведущий архитектор						Зайчикова И.Н.

Архитектор 2 категории					Бажанова Е.В.

Архитектор							Самылов К.В.

Архитектор							Беликова И.В.

Инженер 1 категории						Корабинских М.

Инженер 								Шулая И.А.

Инженер								Хайруллин А.Р.

Техник								Лисовский А.О.

Экономист								Романова А.С.

Экономист								Фалькевич А.М.

Состав материалов по проекту

«Генеральный план Бузыкановского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области»

|  | Текстовые материалы |
| --- | --- |
| Том 1 Положения о территориальном планировании | Положения о территориальном планировании Бузыкановского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области |
| Том 2 Материалы по обоснованию проекта | Материалы по обоснованию генерального плана Бузыкановского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области |
|  | Графические материалы |
| Положения о территориальном планировании |  | 1.1 | Лист ГП1. Карта планируемого размещения объектов местного значения, границ населенных пунктов, функциональных зон Бузыкановского муниципального образования (М 1:25 000) (Основной чертеж). Фрагмент с. Бузыканово (М 1:5 000) |
| Материалы по обоснованию проекта |  | 2.1 | Лист ГП2. Современное использование территории. Зоны с особыми условиями использования территории Бузыкановского муниципального образования (М 1:25 000). Фрагмент с. Бузыканово (1:5 000). |
|  |  | 2.3 | Лист ГП3. Схема планировочных ограничений развития территории поселения. Территории, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Бузыкановского муниципального образования (М 1:25 000). Фрагмент с. Бузыканово (1:5 000). |

ТОМ 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА  БУЗЫКАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Введение											7

1. Особенности и потенциал транспортно-географического положения	9

2. Природные условия развития территории					10

2.1. Климат										10

2.2. Почвы										11

2.3. Гидрография									11

2.4. Растительный и животный мир						12

2.5. Инженерно-геологические условия						12

2.6. Оценка инженерно-строительных условий					15

3. Лесные ресурсы										16

4.Современное состояние поселения							25

4.1. Земельный фонд								25

4.2. Население, расселение								25

4.3. Социально-экономическая ситуация					26

4.4. Социально-бытовая инфраструктура					27

4.5. Потенциал территории	28

5. Возможные направления развития поселения					29

6. Функционально-планировочная организация территории поселения	31

6.1. Проблемы территориального развития					31

6.2. Планировочная организация территории поселения			32

6.3. Функциональное зонирование территории поселения			36

7. Транспортная инфраструктура							42

8. Инженерная инфраструктура							45

8.1. Водоснабжение								45

8.2. Водоотведение бытовых стоков						48

8.3. Электроснабжение								49

8.4. Теплоснабжение								51

8.5. Санитарная очистка								51

8.6. Связь										53

9. Комплексная оценка территории. Охрана природы и окружающей                         среды												56

9.1. Техногенная нагрузка							56

9.2. Состояние геологической среды						56

9.3. Состояние атмосферного воздуха					57

9.4. Состояние поверхностных и подземных вод				57

9.5. Состояние почвенного покрова						58

9.6. Состояние растительного и животного мира				58

9.7. Состояние проблемы бытовых отходов					58

9.8. Зоны с особыми условиями использования территории		59

9.9. Комплексная оценка территории						63

9.10. Мероприятия по охране окружающей среды				64

10. Охрана объектов культурного наследия						66

11. Список использованных материалов						70

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Бузыкановского муниципального образования (далее – Генеральный план) разработан ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» по заказу муниципального учреждения «Управление строительства, архитектуры и инвестиционной политики администрации Тайшетского района» на основании муниципального контракта №0134300026312000085 от 20.06.2012 г.

Генеральный план определяет перспективные направления организации территории Бузыкановского сельского поселения, с функционально-градостроительным использованием территории на долгосрочную перспективу, с учетом возможных направлений социально-экономического развития территории поселения.

Генеральный план разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, других действующих федеральных, областных и муниципальных нормативно-правовых документов.

Генеральный план включает Положение о территориальном планировании  Бузыкановского муниципального образования, Материалы по обоснованию Генерального плана Бузыкановского муниципального образования, с картами, перечень которых определен Заданием на подготовку проекта, а также составом документации по проекту, утвержденным Начальником управления строительства, архитектуры и инвестиционной политики администрации Тайшетского района Евстратовым Р. К. в рамках разработки «Сводной программы комплексного проекта развития территорий муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области и проекта технологического обеспечения работ».

В составе Генерального плана выделены следующие сроки его реализации:

- 1-ая очередь – 2022 год (10 лет);

- расчетный срок на – 2032 год (20 лет).

При разработке Генерального плана были использованы следующие документы и материалы:

- схемы территориального планирования Иркутской области, Тайшетского муниципального района (концепция);

- стратегические и программные документы социально-экономического развития Иркутской области, муниципального образования «Тайшетский  район», Бузыкановского  муниципального образования;

- данные Федеральной службы государственной статистики, территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области, материалы муниципальных органов власти;

- информационные ресурсы Интернет.

Проектные решения Генерального плана являются основой для разработки, правил землепользования и застройки Бузыкановского муниципального образования.

Разработчики генерального плана выражают благодарность за помощь и поддержку при разработке проекта генерального плана Бузыкановского муниципального образования Начальнику управления строительства,  архитектуры и инвестиционной политики администрации Тайшетского района Евстратову Р.К., главному специалисту по вопросам строительства и архитектуры управления Черниховской Ю.И, Главе Бузыкановского муниципального образования Кулакова П.М. и другим специалистам муниципального образования.

1. ОСОБЕННОСТИ И ПОТЕНЦИАЛ ТРАНСПОРТНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Муниципальное поселение образовано в соответствии с законом Иркутской области « О статусе и границах муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области» №100-03 от 16 декабря 2004 г.

Граница муниципального образования начинается в северной части территории на лесовозной автодороге, пересекающей границу с Нижнеудинским районом, и следует далее по этой дороге в направлении на запад до местечка "Лесоучасток", далее, следуя по лесовозной дороге в направлении на юго-запад, выходит на правый берег р.Бирюса, пересекает ее и снова проходит по лесовозной дороге в направлении на юго-запад. От места пересечения р.Пенчет граница проходит по правому берегу реки вверх по течению и по ее правому притоку выходит на другую лесовозную дорогу и следует по ней в направлении на восток до пересечения с автодорогой направления рабочего поселка Шиткино - с.Бузыканово, в районе д.Иванов Мыс. Далее граница проходит по автодороге в направлении на юг и в районе паромной переправы через р. Бирюса меняет направление на восток и выходит на левый берег р. Бирюса, проходит по нему вверх по течению до местечка ур. Веселок, в устье ручья Ближний в месте брода пересекает реку и далее следует по лесовозной дороге до р. Верхний Такучет правого притока р. Такучет. Далее спускается по реке вниз по течению до брода в устье правого притока и проходит по этому притоку до его истока, выходит на границу с Нижнеудинским районом и идет по ней в направлении на север до пересечения с лесовозной дорогой - начальной точкой описания.

Протяжённость границ поселения– 167.2 км.

Бузыкановское муниципальное образование расположено на востоке  Тайшетского района. На севере граничит с Екунчетским муниципальным образованием, на востоке с Чунским районом Иркутской области, на юге с муниципальным образованием «Шиткинское городское поселение», западе с Джогинским муниципальным образованием Тайшетского района.

Сообщение с областным центром осуществляется по железной дороге и по М-53, с районным центром - по автомобильной дороге.

Бузыкановское муниципальное образование территориально удалено от районного центра на 100 км. Общественный транспорт для населения муниципального образования отсутствует. Жители пользуются проходящим транспортом из Тремина, который ходит 4 раза в неделю, что недостаточно для выезда в г. Тайшет.

Транспортно-географическое положение поселения малоблагоприятно для его поступательного развития.

2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

2.1. Климат

Климат территории Бузыкановского  поселения – резко-континентальный с продолжительной  холодной зимой и тёплым, с обильными осадками, летом.

Средняя годовая температура воздуха примерно составляет – 3-4°С.

Наступление холодного периода начинается достаточно резко. Переход среднесуточных температур через 0°С происходит в середине сентября.

Устойчивая отрицательная температура воздуха устанавливается в конце октября – начале ноября.

Весенний переход через 0°С наступает в апреле. Средняя продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 0°С составляет 150-160 дней.

Самым холодным месяцем является январь. Средние январские температуры изменяются от – 20 до - 30°С. Минимальные температуры снижаются до -50°С.

Снежный покров образуется  в середине октября и разрушается к концу апреля.

Устойчивый снежный покров держится 170-180 дней. Мощность снежного покрова обычно не превышает 50-60 см.

Глубина сезонного промерзания грунтов достигает 200 см.

Продолжительность тёплого периода, составляет примерно, 100 дней.  Наиболее тёплым месяцем является июль. Средняя месячная температура июля не превышает  +15-16 °С.

Максимальная температура достигает 35° С.

На территории поселения в среднем за год выпадает до 400-500 мм осадков.

Около 60% осадков выпадает в летние месяцы, весной 12-15%, осенью – 20%, зимой в виде снега выпадает только 10 %.

В холодный период преобладают ветры  западных направлений, в теплый – северо-западных.

В хорошо защищённых местах наблюдается не более 2 дней с сильным ветром, на открытых – до 26-28 дней.

На территории Бузыкановского сельского поселения возможны опасные метеорологические явления, такие как сильный мороз, заморозки (до 20 июня), очень сильный ветер, сильный продолжительный дождь, сильный ливень, град, грозы, туманы.

В жаркую погоду существует пожароопасность.

Резкое ухудшение погодных условий обычно связано с прохождением холодных фронтов и выражается в усилении ветра, метелях (пыльных бурях), ухудшении видимости до 500-300 метров и резком понижении температуры воздуха.

Согласно Схеме климатического районирования Иркутской области рассматриваемая территория характеризуется как территория оптимального увлажнения с умеренно тёплым летом и умеренно суровой зимой со средней  температурой января выше -30° С.

Уровень дискомфортности, определяемый климатическими условиями, - средний.

Согласно климатическому районированию (СНиП 23-01-99) рассматриваемая территория относится к району  I В.

2.2. Почвы

На территории Бузыкановского поселения наиболее распространены серые лесные и дерново-подзолистые почвы. В районе с. Бузыканово отмечаются чернозёмы.

Почвы достаточно плодородны. Для сохранения их качества необходимо внесение органических и минеральных удобрений, а также на отдельных участках – известкование.

2.3. Гидрография

Гидрографическая сеть Бузыкановского сельского поселения представлена  р. Бирюса, протекающей в юго-западной части поселения и её  многочисленными притоками  различных порядков.

Наиболее крупными правыми притоками р. Бирюса являются реки Текучет, Чигильчет и др.

Наиболее крупным левым притоком  р. Бирюса является р. Черманчет.

Все левые и правые притоки р. Бирюса, в свою очередь, принимают множество притоков более высокого порядка.

Реки Тайшетского района относятся к рыбохозяйственным  водоёмам высшей категории.

Русло реки Бирюса извилистое, образует много островов, мысов. Пойма сильно изрезана старицами, протоками и заболочена.

На 1 км2 площади поселения приходится 0,8-1,0 км рек. Течение рек плавное, спокойное, реки образуют многочисленные меандры.

В связи с продолжительной и холодной зимой для рек поселения характерен длительный период ледостава (до 6 месяцев). Реки обычно замерзают в первой половине ноября  и вскрываются в конце апреля. Наибольшей толщины (1,0-1,5 м) лёд достигает в конце февраля – начале марта.

Нередко реки перемерзают полностью.

Преобладает снеговое  питание рек. В мае на реках наблюдается половодье.

Паводковыми водами затапливается значительная территория с. Бузыканово, в том числе, зерносклад, автомобильные дороги и др.

Годовой сток рек составляет 2,5 л/сек с км2.

Для территории поселения характерен как местный, так и транзитный сток. В структуре стока преобладает транзитный сток.

Воды пресные, и даже ультрапресные, минерализация не превышает 100 мг/л. Мутность рек невысокая.

На рассматриваемой территории много озёр. Наиболее крупные из них это – озеро Синючее, озеро Мартошиха и др.

Территория вдоль р. Бирюса сильно заболочена.

Обеспеченность населения Бузыкановского поселения устойчивым речным стоком довольно высокая  и составляет 200 тыс. м3/год на человека.

2.4. Растительный и животный мир

Согласно геоботаническому районированию Иркутской области территория Бузыкановского муниципального образования относится к Тайшетско-Зиминскому  березово-сосновому лесному округу с характерным для этого округа животным и растительным миром.

Более 85% территории поселения покрыто лесом.

Наибольшую площадь занимают смешанные сосново-березовые леса.

Кроме берёзы в лесах произрастают  осина, ольха,  ива.

Из хвойных пород, кроме сосны, в лесах встречаются ель, пихта, лиственница, кедр.

В лесах много ягод и грибов, а также – лекарственных растений.

На территории поселения, в его центральной части находятся орехово- промысловые зоны.

В таёжных лесах поселения  обитают: лось, бурый медведь, соболь, косуля, колонок, росомаха, рысь, белка, бурундук, горностай, барсук, заяц-беляк, заяц-русак, ондатра и др.

На многие из этих видов разрешена охота.

Из пернатых весной появляются жаворонки, скворцы, ласточки, стрижи, трясогузки, зяблики, кукушки.

На водоёмы весной прилетают утки, гуси, журавли, цапли.

Охота разрешена на глухаря, тетерева, рябчика, белую и бородатую куропатку.

Из пресмыкающихся водятся ящерицы, змеи.

Реки богаты рыбой. Здесь водятся: хариус, щука, елец, краснопёрка, окунь, лещ и др.

В общем растительный и животный мир Бузыкановского сельского поселения удовлетворяет потребности населения в продуктах лесоводства, охоты и рыболовства.

2.5. Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия поселения определяются его рельефом и геоморфологией, геологическим строением и тектоникой, гидрогеологическими условиями, опасными природными процессами (геологическими и гидрометеорологическими).

Рельеф и геоморфология

Согласно геоморфологическому районированию Иркутской области  территория Бузыкановского муниципального образования относится к  Предсаянскому холмисто-равнинному  району.

Территория поселения приурочена к плоским участкам плато, с волнистыми междуречьями, расчленёнными долинами рек.

Широкие долины рек, плоские водоразделы придают рельефу черты холмистой равнины.

Расчленённость рельефа на большей части территории поселения составляет 0,3-0,4.

На 1 км2  территории поселения приходится  до 0,8 км речной сети

Превышение над урезом воды в реках достигает 100-120 м.

Абсолютные отметки рассматриваемой территории изменяются от 203,9 до 320,0 м.

Геологическое строение

Территория рассматриваемого поселения находится в южной части Сибирской платформы, в строении которой участвуют породы кристаллического фундамента и осадочного чехла.

Породы кристаллического фундамента представлены кристаллическими сланцами, гнейсами, кварцитами архея и протерозоя.

Породы осадочного чехла в верхней части разреза на рассматриваемой территории представлены полускальными отложениями девона, неустойчивыми к выветриванию песчаниками, аргиллитами, мергелями, переслаивающимися с нескальными песками, глинами.

Породы осадочного чехла нередко прорваны интрузиями – сибирскими траппами.

Породы четвертичного возраста почти повсеместно перекрывают коренные породы, достигая наибольшей мощности в речных долинах.

В общем, мощность четвертичных отложений изменяется от 3-4 м до 20-30 м и более.

Поймы и террасы речных долин  сложены аллювиальными отложениями, представленными песчано-глинистыми отложениями с включениями гальки и гравия, а также – иловатыми заторфованными суглинками.

На склонах речных долин развиты делювиальные  глинистые отложения с включением обломочного материала, водораздельные пространства сложены субаэральными лёссовыми породами.

Основаниями всех сооружений на территории поселения повсеместно являются четвертичные отложения, часто с невысокими прочностными и деформационными характеристиками, а также обладающие просадочными свойствами (лёссовые породы) и свойством набухания.

Наличие на территории поселения слабых, просадочных и набухающих грунтов значительно осложняет условия строительства и требует особых мероприятий по инженерной подготовке территории.

Гидрогеологические условия

На рассматриваемой территории подземные воды пользуются очень широким распространением. Наиболее распространены трещинно-пластовые пресные воды ордовика и силура.

Водоносный горизонт песчаников, мергелей ордовика и силура приурочен к Ангаро-Ленскому сложно построенному артезианскому бассейну, где переслаиваются осадочные толщи  водоупорных и водопроницаемых пород.

Мощность водоносного горизонта отложений ордовика-силура изменяется от 300 до 500 м. Водоносный горизонт хорошо защищён от загрязнения.

Водоносными являются также аллювиальные песчано-глинистые отложения.

Как следует из Схемы территориального планирования Иркутской области средний модуль стока подземных вод составляет 0,83 л/сек км2.

На каждого жителя Иркутской области, в том числе Бузыкановского поселения, приходится 22,16 м3/сут, что на 2-3 порядка выше современного потребления

Подземные воды обладают разнообразным химическим составом.

Наряду с пресными и ультрапресными водами верхних водоносных горизонтов, к глубоким водоносным горизонтам приурочены рассолы с минерализацией до 200-400 г/л и более.

Минеральные воды в интервале глубин 500-1000 м могут быть вскрыты в любой точке Бузыкановского сельского поселения.

Пресные подземные воды используются населением для водоснабжения.

На рассматриваемой территории подземные воды залегают на глубине до 2 м и местами выходят на поверхность. Такое высокое положение уровня подземных вод значительно осложняет условия строительства.

Опасные геологические процессы

На территории Бузыкановского поселения имеют место подтопление и заболачивание, оползни,  эрозия, просадочность, криогенные явления.

Подтопление и заболачивание, в основном, обусловлено природными факторами: высоким залеганием слабопроницаемых пород, относительно большим количеством атмосферных осадков при слабой испаряемости в условиях резко континентального климата.

Оползни. Проявление оползней возможно на склонах речных долин, сложенных глинистыми грунтами и подмываемых речными водами, в откосах выемок транспортных магистралей.

Эрозия. На рассматриваемой территории преобладает речная эрозия. С ней связан размыв берегов.

Площадная эрозия и образование оврагов ввиду незначительных уклонов поверхности развиты слабо.

Просадочные деформации  связаны с выходом на поверхность лёссовых пород. При мощности этих пород свыше 10 м и при их замачивании степень риска деформаций существенно возрастает.

Набухание пород связано с развитием на рассматриваемой территории глинистых пород в верхней части геологического разреза. При водонасыщении этих пород возможно увеличение их объёма, что может быть причиной деформации сооружений.

Криогенные деформации. Развитие криогенных процессов (образование наледей, бугров пучения, морозобойных трещин) нарушают устойчивость инженерных сооружений, повреждают дорожное покрытие. Проявление этих процессов осложняют процесс строительства и эксплуатации инженерных сооружений.

2.6. Оценка инженерно-строительных условий

Анализ инженерно-геологических условий позволяет сделать вывод, что инженерно-строительные условия, обусловленные высокой фациальной изменчивостью пород, слагающих геологический разрез, развитием таких процессов, как подтопление и заболачивание, оползни, эрозия, просадки, набухание, мерзлотные явления, территории Бузыкановского сельского поселения являются сложными, требующими значительных затрат на инженерную  подготовку территории.

Территория поймы р. Бирюса и её притоков, затапливаемые паводком,  исключаются из градостроительного освоения.

3. ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ

Площадь лесов СП Бузыкановское составляет примерно 73,8 тыс. га, занимая около 85% от всей площади сельского поселения.

Земли лесного фонда на территории Бузыкановского муниципального образования относятся к Каенской дачи и техническому участку №4 колхоза им. «Калинина» Шиткинского участкового лесничества, которое, в свою очередь, входит в состав Тайшетского лесничества Агентства лесного хозяйства Иркутской области.

В соответствии с лесорастительным районированием, утвержденным приказом МПР России от 28.03.2007 г. № 68 «Об утверждении перечня лесорастительных зон и лесных районов Российской Федерации», леса расположенные на территории Тайшетского района отнесены к Приангарскому лесному району таёжной лесорастительной зоны.

Площадь технического участка №4 колхоза им. «Калинина» составляет 5745 гектара и полностью располагается на территории Бузыкановского сельского поселения.

Площадь Каенской дачи составляет 116111 гектар и, помимо Бузыкановского СП, располагается на территории Джогинского, Мирнинского и Шелаевского сельских поселений.

Общая площадь Тайшетского лесничества, по данным лесохозяйственного регламента, в 2008 году составила 1824791 га. Распределение лесного фонда по категориям земель по данным государственного лесного реестра по состоянию на 2008 г. приведено в таблице.

Таблица 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕСНОГО ФОНДА ТАЙШЕТСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА НА 1.1.2008

| Показатели характеристики земель | Всего по лесничеству |
| --- | --- |
|  | площадь, га | % |
| Общая площадь земель | 1824791 | 100 |
| Лесные земли – всего | 1779879 | 97,5 |
| Земли, покрытые лесной растительностью – всего | 1746614 | 95,7 |
| Земли, не покрытые лесной растительностью, всего | 33265 | 1,8 |
| вырубки | 6345 | 0,3 |
| гари | 2995 | 0,2 |
| погибшие древостои | 19373 | 1,1 |
| редины | 433 | - |
| прогалины | 870 | - |
| несомкнувшиеся лесные культуры | 3246 | 0,2 |
| лесные питомники, древостои | 3 | - |
| Нелесные земли – всего | 44912 | 2,5 |
| пашни | 577 | - |
| сенокосы | 6801 | 0,4 |
| пастбища | 868 | - |
| воды | 8529 | 0,5 |
| дороги и просеки | 5416 | 0,3 |
| усадьбы | 1170 | 0,1 |
| болота | 12580 | 0,7 |
| пески | 30 | - |
| прочие земли | 8941 | 0,5 |

Лесные земли лесничества составляют 97,5% от общей площади лесничества, а покрытые лесом земли составляют 95,7% от общей площади лесничества, что значительно выше, чем в Бузыкановском сельском поселении, где этот процент составляет 85.

Из земель, не покрытых лесной растительностью, наибольший удельный вес составляют погибшие древостои – 1,1%. Большая часть нелесных земель представлена болотами – 0,7%. Сенокосы и пастбища используются местным населением. По причине удалённости от населённых пунктов часть сенокосов не используется. Дороги, просеки и прочие земли представлены в основном линейными объектами. Воды представлены крупными реками и множеством мелких рек, ручьёв, озёр и стариц.

По целевому назначению леса Тайшетского лесничества делятся на защитные и эксплуатационные. Согласно лесотехническому регламенту Тайшетского лесничества, площадь лесов Каенской дачи составляет 116,1 тыс. га из которых 13,45 тыс. га (или 11,6%) защитные и 102,65 тыс. га (или 88,4%) эксплуатационные. Площадь лесов технического участка №4 колхоза им. «Калинина» составляет 5,7 тыс. га, из которых 1,5 тыс. га (или 24,6%) защитные и 4,3 тыс. га (или 75,4%) эксплуатационные.

Лесопользование в настоящее время регулируется Лесным кодексом, а также Федеральным законом № 143-ФЗ от 22.07.2008 г. (дополнения к статье 105 часть 2.1).

В соответствии со статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, использование лесов многообразно и включает в себя следующие виды

1) заготовка древесины;

2) заготовка живицы;

3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;

4) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

5) ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты;

6) ведение сельского хозяйства;

7) осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;

8) осуществление рекреационной деятельности;

9) создание лесных плантаций и их эксплуатация;

10) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;

11) выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых;

12) строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов;

13) строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;

14) переработка древесины и иных лесных ресурсов;

15) осуществление религиозной деятельности;

16) иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного кодекса.

В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, и в особо защитных участках лесов не допускается проведение не только рубок спелых и перестойных лесных насаждений, но даже рубок ухода.

Согласно федеральному закону номер 143, в зеленых зонах выборочные рубки лесных насаждений допускаются в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации, в настоящее время этот порядок не установлен.

Важнейшим видом экономического использования лесов является заготовка древесины.

Заготовка древесины. Согласно Лесному кодексу (статья 16) для заготовки древесины допускается осуществление рубок:

1) спелых, перестойных лесных насаждений;

2) средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений, уходе за лесами;

3) лесных насаждений любого возраста на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, предусмотренных статьями 13, 14 и 21 Лесного Кодекса.

Основной удельный вес при заготовке древесины приходится на сплошные рубки (98,1%). Выборочные рубки в Тайшетском лесничестве составляют 1,9% от общего возможного объёма рубки. Процент деловой древесины при рубке спелых и перестойных насаждений для заготовки древесины в целом по лесничеству равен в среднем по хвойным хозсекциям 79%, по мягколиственным – 61%.

Удельный вес рубок спелых и перестойных насаждений в лесничестве составляет 91,1 %, а рубок ухода (вместе с рубкой единичных деревьев) – 5,1%. Рубка погибших и поврежденных насаждений (при проведении санитарно - оздоровительных мероприятий) составляет 3,6 %. Рубка лесных насаждений, связанная с созданием объектов лесной инфраструктуры составляет 0,2% от общего объёма древесины.

На территории Каенской дачи площадь эксплуатационных лесов составляет 102,7 тыс. га (что составляет 88,4% от общей площади участка), на территории технического участка номер 4  колхоза им. «Калинина» - 4,3 тыс. га (или 75,4%). Породный состав леса: 71% составляют хвойные, 29% мягколиственные породы (данные в целом по лесничеству).

Расчет лесосеки производится по наличному породному составу эксплуатационных лесов: по хвойным породам она составляет не более 1/82 (по лиственничной хозсекции) и не более 1/52 (по сосновой хозсекции), по мягколиственным породам – в среднем лесосека составляет 1/25.

Исходя из существующих пропорций, расчетная лесосека:

- Каенской дачи ориентировочно оценивается в 1437,1 га по хвойным породам и 1539,8 га по лиственничным породам;

- Технического участка номер 4  колхоза им. «Калинина» ориентировочно оценивается в 59,7 га по хвойным породам и 64,0 га по лиственничным породам.

В таблице 2 представлены расчетные лесосеки по различным организациям, арендующим лесные угодья на территории Тайшетского лесничества.

Таблица 2

РАСЧЕТНАЯ ЛЕСОСЕКА ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ, АРЕНДУЮЩИМ ЛЕС В ТАЙШЕТСКОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ

| Наименование арендатора | Общая площадь, га | Расчётная лесосека всего тыс. м3 | В том числе, хвойные | Начало аренды год | Срок аренды, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Байкальский ЦБК» | 52508 | 103 | 85 | 2006 | 25 |
| ООО «Талинга» | 5330 | 13 | 7 | 2005 | 25 |
| ООО «Леналес» | 18221 | 32 | 11 | 2005 | 25 |
| ОАО «Тайшетский ЗРДСМ» | 61950 | 143 | 64 | 2005 | 25 |
| ОАО «Байкальский ЦБК» | 92538 | 157 | 58 | 2005 | 25 |
| ООО «Мерамит» | 7412 | 55 | 10 | 2006 | 25 |
| ООО «Иркутск-Дайнемик» | 3795 | 8 | 5 | 2004 | 5 |
| ЗАО «Юртинсклес» | 14450 | 30 | 10 | 2005 | 99 |
| ООО «Талинга» | 11195 | 20 | 10 | 2004 | 49 |
| ООО «Северная Звезда» | 15052 | 57 | 40 | 2005 | 99 |
| Итого по лесничеству: | 282451 | 618 | 300 |  |  |

Заготовка гражданами древесины для собственных нужд регламентируется статьей 30 ЛК РФ, которая устанавливает порядок и нормативы заготовки. При этом для заготовки древесины с целью отопления целесообразно использовать нетоварную древесину, которая остается после осуществления лесозаготовки в количестве от 10% до 50%. Так же заготовку древесины с целью отопления целесообразно осуществлять за счет сплошных и выборочных санитарных рубок. При проведении всех видов рубок ухода за лесом обеспечивается улучшение санитарного состояния лесных насаждений. В первую очередь вырубке подлежат деревья погибшие, больные, зараженные вредителями, сухостойные, имеющие механические повреждения, а также деревья, мешающие росту и развитию деревьев главной породы.

Заготовка живицы. На территории Каенской дачи заготовка живицы разрешена на участках 1-117, 120-128 на общей площади в 1509 гектар.

На территории технического участка №4 колхоза им. «Калинина» заготовка живицы разрешена на всех участках кроме участка номер 16 общей площадью в 75 гектар.

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов. К недревесным лесным ресурсам (НЛР), заготовка и сбор которых осуществляются в соответствии с ЛК РФ, относятся пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновые лапы, ели для новогодних праздников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные лесные ресурсы (часть 2 ст. 32 ЛК РФ).

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов должны проводится в соответствии с требованиями «Правил заготовки недревесных лесных ресурсов», который регламентируются Лесным Кодексом (утверждены приказом МПР РФ от 10.04.2007 г. № 84). На территории Иркутской области дополнительно действует закон Иркутской области № 118-оз от 10.12.2007 г. «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд».

На территории Каенской дачи и технического участка №4 колхоза им. «Калинина» заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов разрешены повсеместно.

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений. К пищевым лесным ресурсам относятся дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и подобные лесные ресурсы. Запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации, или которые признаются наркотическими средствами в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 2, ст. 219; 2002, № 30, ст. 3033; 2003, № 2, ст. 167; № 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, № 49, ст. 4845; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 43, ст. 4412; № 44, ст. 4535).

На территории Каенской дачи и технического участка №4 колхоза им. «Калинина» заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений разрешены повсеместно.

Ведение сельского хозяйства

Ведение сельского хозяйства на территории Тайшетского лесничества запрещается законодательством только на территории зелёных зон (ст. 105 Лесного Кодекса РФ). Большая часть сенокосов используется постоянно и находится в хорошем состоянии. Для пастьбы скота используются сельскохозяйственные площади вокруг населённых пунктов, находящиеся в распоряжении поселковых администраций. На лесных землях пастьба скота практически не ведётся.

Площадь собственно сельскохозяйственных угодий Тайшетского лесничества относительно невелика - 0,8% территории. Климатические условия также в целом неблагоприятны для растениеводства, и уровень урожайности всех культур в районе ниже средне областного.

Земельно-ресурсный потенциал позволяет развивать сельское хозяйство пригородного типа при обязательной интенсификации повышения плодородия почв.

Имеющиеся на территории лесничества пахотные угодья используются под временные лесные питомники.

На территории Каенской дачи и технического участка №4 колхоза им. «Калинина» ведение сельского хозяйства разрешено повсеместно.

Выполнение работ по нижеперечисленным видам лесопользования уточняется при возникновении потребности в:

- геологическом изучении недр, разработке месторождений полезных ископаемых;

- строительстве, реконструкции, эксплуатации электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;

- переработке древесины и иных лесных ресурсов;

- осуществлении рекреационной деятельности.

## Лесовосстановление

Вырубленные, погибшие и поврежденные леса подлежат воспроизводству, которое осуществляется путем лесовосстановления и ухода за лесами в соответствии со статьей 61 Лесного кодекса Российской Федерации «Правилами лесовосстановления», утвержденными приказом МПР России от 16.07.2007 № 183 и «Правилами ухода за лесами», утвержденными приказом МПР России от 16.07.2007 № 185.

Лесовосстановление проводится на вырубках, гарях, рединах, прогалинах, иных не покрытых лесной растительностью или пригодных для лесовосстановления землях. На землях лесного фонда, на которых ранее не произрастали леса, осуществляется лесоразведение для предотвращения эрозии почв, создания защитных лесов и иных целей, связанных с повышением потенциала лесов в соответствии с «Правилами лесоразведения», утвержденными приказом МПР России от 08.06.2007 № 149.

Лесовосстановительные мероприятия на каждом участке, предназначенном для проведения посадок, должны осуществляться в соответствии с проектом лесовосстановления, разработанным Лесным планом Иркутской области.

## Охотничьи промысловые ресурсы

Ведение охотничьего хозяйства на лесных участках представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с оказанием услуг лицам, осуществляющим охоту. Граждане, юридические лица осуществляют использование лесов для ведения охотничьего хозяйства на основании договоров аренды лесных участков.

Использование лесов для ведения охотничьего хозяйства, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», Лесным кодексом Российской Федерации и законом Иркутской области № 145-оз от 29 декабря 2007 года «О правилах использования лесов для ведения охотничьего хозяйства в Иркутской области». Охотничье хозяйство вносит свою долю в комплексное использование лесов в виде рационального управления популяциями диких животных и ежегодного получения продукции, в том числе и с площадей, где возраст древостоев не допускает заготовок товарной древесины.

В таблице 3 приведены максимальные нормы добычи охотничьих животных на территории Тайшетского лесничества.

Таблица 3

МАКСИМАЛЬНЫЕ НОРМЫ ДОБЫЧИ ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ ПО ВИДАМ

| Виды | Максимально допустимая норма добычи охотничьих животных в Российской Федерации, в % от количества особей | Максимальная норма добычи охотничьих животных в Тайшетском лесничестве, в % от количества особей |
| --- | --- | --- |
| Белка | 70 | 65 |
| Заяц беляк | 50 | 40 |
| Заяц русак | 40 | 40 |
| Соболь | 40 | 25 |
| Норка | 20 | 45 |
| Колонок | 60 | 45 |
| Горностай | 45 | 45 |
| Лисица | 40 | 20 |
| Волк | 100 | 100 |
| Медведь | 30 | 10 |
| Лось | 18 | 10 |
| Косуля | 20 | 10 |
| Кабарга | 20 | 20 |
| Глухарь | 40 | 25 |
| Рябчик | 40 | 30 |
| Тетерев | 40 | 30 |
| Серая куропатка | 50 | 30 |

Как правило, фактическая добыча охотничьих животных не превышает утвержденных Охотдепартаментом Минсельхозпрода России лимитов даже с учетом выявленных случаев гибели животных от браконьеров.

На территории Каенской дачи и технического участка №4 колхоза им. «Калинина» ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты разрешается повсеместно.

## Защита леса

Главным природно-климатическим фактором на территории Тайшетского лесничества, ежегодно губительно влияющим на лес, являются лесные пожары.

Охрана лесов от пожаров осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Лесным кодексом Российской Федерации (статьи 51 – 53, 57 и 60).

Агентство лесного хозяйства Иркутской области организует выполнение противопожарных мероприятий по охране и защите лесов, а также обеспечивает пожарную безопасность и охрану - в том числе тушение лесных пожаров.

Территориальное управление Агентства лесного хозяйства Иркутской области по Тайшетскому лесничеству контролируют выполнение объемов мероприятий и расходование средств, занимается противопожарной пропагандой.

Охрана лесов от пожаров осуществляется работниками ОГАУ «Ташетский лесхоз», Тайшетским авиаотделением ОГУ «Иркутская база авиационной охраны лесов», а также лесопользователями, оформившими договора аренды на участки лесного фонда для целей лесопользования.

Согласно Правилам пожарной безопасности в лесах, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417, в целях обеспечения пожарной безопасности на лесных участках, предоставленных в аренду, арендаторами этих лесных участков осуществляется:

- противопожарное обустройство лесов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров.

Привлечение юридических лиц и граждан для тушения лесных пожаров осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

## Защита лесов от вредных организмов. Защита лесов – это выявление в лесах вредных организмов (растений, животных, болезнетворных организмов, способных при определенных условиях нанести вред лесам или лесным ресурсам) и предупреждение их распространения.

Лесозащитные мероприятия должны осуществляться в соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Р.Ф. от 29 июня 2007 года № 414.

Рубка деревьев и кустарников при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий должна проводиться в соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах, Правилами заготовки древесины, Правилами пожарной безопасности в лесах (Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417) и Правилами ухода за лесами (Приказ МПР России от 16.07.2007 № 185).

При проведении санитарно-оздоровительных мероприятий необходимо обеспечивать соблюдение требований по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу Иркутской области.

Для лесных растений, относящихся к видам, занесенным в поименованные Красные книги, а также включенных в перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается, постановлением Правительства Российской Федерации от 15 марта 2007 года № 162, разрешается рубка только погибших экземпляров.

## Особо охраняемые природные территории

На территории СП Бузыкановское юридически оформленных памятников природы нет.

## Озеленение

Согласно нормативам, размеры общей площади зеленых зон для сельских поселений лесорастительной зоны смешанных лесов с населением до 12 тыс. человек и при лесистости свыше 25 % должны быть не мене 55 га на 1000 человек, в т.ч. лесопарковая ее часть – 10 га на 1000 человек (ГОСТ 17.5.3.01-78).

4. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ

4.1. Земельный фонд

Площадь поселения составляет 86829 га.

Общая площадь землепользований по учёту земель – 12716 га, в том числе сельскохозяйственных угодий – 4956 га, из них пашни – 2409 га. Удельный вес сельскохозяйственных угодий – 38,9%, распаханность территории – 19%. Из общей площади земель 41,5 га расположены в черте населенных пунктов.

4.2. Население, расселение

Общая численность населения муниципального образования (по данным федеральной службы государственной статистики, с учетом Всероссийской переписи населения 2010 г.) на 01.01.2012 г. составила 489 человек (2010 -496, 2011 - 492), 195 дворов.

Рисунок 1

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ БУЗЫКАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЧЕЛОВЕК

Трудоспособное население составляет 61,4%, из них 3/4 работают на территории поселения. За последние годы количество работающих за пределами поселения возросло, что объясняется отсутствием рабочих мест на территории муниципальногообразования.

Пенсионеры составляют 18,2% общей численности населения, лица моложе трудоспособного возраста – 20,4%.

Демографическая ситуация характеризуется естественной убылью населения, сложившаяся в результате превышения уровня  смертности над уровнем рождаемости, старением населения, оттоком молодежи.

Процессы, охватывающие сферу занятости, можно охарактеризовать как негативные – идет уменьшение экономически активного населения -  высокий уровень безработицы.

Поселение испытывает дефицит трудовых ресурсов по отдельным рабочим специальностям из-за оттока  населения  в города.

Бузыкановское муниципальное образование включает 3 населенных пункта: с. Бузыканово, д. Иванов Мыс, д. Шемякина.

Таблица 1

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ В СОСТАВЕ БУЗЫКАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| Название населенного пункта | Численность населения на 01.01.2011 г., человек | Площадь территории, га | Число дворов, единиц | Расстояние населенного пункта до областного центра, км | Расстояние населенного пункта до центра муниципального района, км | Расстояние населенного пункта до ближайших ж/д вокзала, станции, платформы, км | Расстояние населенного пункта до ближайшего автовокзала (автостанции), км | Наличие в населенном пункте или вблизи (до 1 км) остановок общественного транспорта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Бузыканово | 386 | 171 | 125 | 777 | 106 | 106 | 106 | да |
| д. Иванов Мыс | 193 | 72 | 67 | 768 | 97 | 97 | 6 | да |
| д. Шемякина | 5 | 71 | 3 | 769 | 98 | 98 | 98 | нет |

4.3. Социально-экономическая ситуация

Экономика муниципального образования представлена одним сельскохозяйственным предприятием МУП «Бузыкановское» с численностью работающих – 80 человек.

Основными направлениями в сельскохозяйственной деятельности являются растениеводство и животноводство. В МУП «Бузыкановское» для содержания крупного рогатого скота, молодняка имеются коровник, телятник в деревянном исполнении, которые со временем приходят в ветхость, поэтому необходимо строительство новых помещений. Молоко реализуется в г. Тайшете, мясо поставляется в бюджетные и лечебные учреждения. Но из-за отдаленности от районного центра (100 км) для хозяйства это убыточно, поэтому  занятие животноводством не прибыльное, хотя имеются все условия для его развития (покосные угодья, пашня для выращивания кормовых культур).

В 2010 году посевные площади составили 1140 га,  урожайность - 10,8 ц/ га.  Не велась работа по повышению плодородия почвы, не было денег на покупку минеральных удобрений, из-за нехватки ГСМ предпосевная обработка почвы была сведена к минимуму.

Нет специалистов в растениеводстве и животноводстве, должности  зоотехника, инженера, агронома, занимают люди без среднего специального или высшего профессионального образования.

Заработная плата составляет в среднем 6300 рублей.

Жители не желают работать в сельском хозяйстве. Зерно, мясо реализуется по низким ценам, нет перерабатывающих мини-предприятий.

Основным занятием для жителей муниципального образования является производство, реализация продукции животноводства и растениеводства.

Население поставляет свою продукцию перекупщикам.

Малый бизнес представлен торговыми точками  в с. Бузыканово и д. Иванов Мыс, где занято 12 человек со среднемесячной зарплатой ниже прожиточного минимума (по данным индивидуальный предпринимателей).

Обеспечение населения продуктами питания и товарами первой необходимости удовлетворительное, как следствие налаженной торговой сети и имеющих  личных подсобных хозяйств у населения.

Темпы роста заработной платы и пенсий в поселении отстают от темпов роста цен на потребительские товары и услуги. Сам размер заработной платы в сравнении с величиной прожиточного минимума низок, практически позволяя обеспечивать жизнь только самого работника. Размер же выплачиваемой пенсии не обеспечивает в полной мере жизнеспособности самого её получателя.

4.4. Социально-бытовая инфраструктура

Общая площадь жилого фонда около 10 тыс. кв.м. Среднедушевая обеспеченность общей площадью жилищ около 20 кв. м.

На территории поселения функционируют следующие социальные объекты:

- средняя общеобразовательная школа в с. Бузыканово (64  ученика и 29 чел. работающих);

- дошкольное общеобразовательное учреждение в с. Бузыканово (22 ребенка, 8 человек – обслуживающий персонал);

- 2 ФАПа в с. Бузыканово и д. Иванов Мыс (1 фельдшер и 2 санитарки);

- СДК в с. Бузыканово и  клуб в д. Иванов Мыс (работающих 9 человек);

- сельская библиотека в с. Бузыканово (работающих 2 человека);

- спортивный зал площадью 158 кв.м.,

- отделение почтовой связи, с. Бузыканово;

Бузыкановский ФАП расположен в одном здании с отделением связи.

Материально-техническая база учреждений социальной сферы устарела и нуждается в модернизации, неудовлетворительно техническое состояние инженерных, коммунальных и жилищных объектов – износ жилищного фонда до 80-90%, инженерных коммуникаций – 50%.

Большинство социальных объектов имеет значительный износ зданий, особенно здания СДК, клуба, сельской библиотеки. Здание детского сада ветхое и срочно  требуется капитальный ремонт.

Объекты по оказанию бытовых услуг в муниципальном образовании отсутствуют в связи с их невостребованностью.

В поселении значительна доля населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Низкий уровень жизни населения поселения определяется: безработицей, отсутствием жилья, низкой заработной платой, отдаленностью от районного центра, социальной незащищенностью населения, алкоголизмом, ростом имущественного расслоения населения и снижением уровня общественной и личной безопасности граждан.

Как и в других муниципальных образованиях этого уровня, для поселения   свойственна высокая дотационность местного бюджета. Доля собственных доходов в общем объеме доходов бюджета поселения составляет 7%.

4.5. Потенциал территории

Оценка потенциала территории муниципального образования направлена на выявление как благоприятных факторов   способствующих социально – экономическому развитию муниципального образования, так и на выявление  факторов сдерживающих возможность реализации данного потенциала.

Таблица 2

|  | факторы, способствующие реализации потенциала | факторы, сдерживающие реализацию потенциала |
| --- | --- | --- |
| Потенциал положения | Наличие автомобильной дороги связывающей с районным центром. | Отдаленность от районного центра. Дискомфортная среда проживания, вызванная неблагоприятными климатическими условиями. |
| Природно-ресурсный потенциал | Наличие ценных лесосырьевых ресурсов, наличие сельскохозяйственных земель, развитая гидрографическая сеть | Низкая эффективность использования сырьевой базы |
| Демографический потенциал | Низкий коэффициент демографической нагрузки | Убыль населения, как естественная, так и механическая, уменьшение экономически активного населения, высокий уровень безработицы |
| Производственный потенциал | Наличие природных и трудовых ресурсов для развития производств. | Неразвитость производственной сферы, низкая продуктивность и низкая рентабельность сельского хозяйства |

5. ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Как и весь Тайшетский район поселение расположено в зоне рискованного земледелия. Вместе с тем, почвенно-климатические и экологические условия позволяют вести экологически чистое сельскохозяйственное производство.

Растениеводческий потенциал почв пашни и пригодных кормовых угодий несколько ниже среднеобластного.

Несмотря на относительно мало благоприятные природные условия, возможно наращивание объемов сельскохозяйственной продукции на основе повышения эффективности сельскохозяйственного производства через внедрение ресурсосберегающих технологий, восстановления плодородия почв, развития племенного животноводства, элитного семеноводства.

Помимо общефедеральных проблем и условий развития здесь агропромышленного производства, отсутствие сельскохозяйственных потребительских кооперативов и заготовительных организаций негативно влияет на  эффективность его развития.

Развитие личных подсобных хозяйств сдерживают трудности с обеспечением кормами; низкие цены на закупаемую сельскохозяйственную продукцию; отсутствие гарантированных рынков сбыта; отсутствие заготовительной деятельности; ограниченные меры государственной поддержки; преобладание низкомеханизированного труда.

По геоботаническому районированию территория муниципального образования относится к Тайшетскому - Зиминскому березово-сосновому лесному округу. Наибольшую площадь занимают смешанные сосново-березовые леса.

Использование потенциала лесных земель должно строиться на полной реализации полезностей леса – средоформирующих, сырьевых, продовольственных, лекарственных, кормовых, охотничьих, рекреационных и т.д. в соответствии с  лесохозяйственным регламентом  Тайшетского  лесничества Агентства лесного хозяйства Иркутской области.

С учетом социально-экономической ситуации в стране вероятна необходимость сохранения и развитие самозанятости и самообеспечения населения путем развития личного подсобного хозяйства, охоты, рыболовства.

Степень реализации возможных направлений развития поселения определяется социально – экономической ситуацией в стране и в Иркутской области, действующей в разные периоды развития  поселения, состоянием законодательно-нормативной базы и правоприменительной практики ее использования.

Оценка численности населения. В силу значительной неопределенности социально – экономической и демографической ситуации (и в том числе миграционной ситуации) в стране, Иркутской области и на территории Тайшетского района перспективная численность населения поселения на расчетный срок может быть оценена сугубо ориентировочно при благоприятной ситуации в 0,4-0,5 тыс. человек, на первую очередь – 0,46 тыс. человек.

Численность населения по населенным пунктам на проектный срок может составить: с. Бузыканово – 0,33, д. Иванов Мыс – 0,12.

Деревня Шемякина в силу немногочисленности населения и неблагоприятности положения, вероятно, самоликвидируется.

Мероприятия и возможные объекты капитального строительства:

- капитальный ремонт детского сада;

- укрепление материально-технической базы  фельдшерско-акушерских пунктов;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

- строительство жилья для специалистов МУП «Бузыкановское», образования, культуры, здравоохранения;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- организация уличного освещения в населенных пунктах.

- строительство новых помещений для содержание КРС путем вступления в областную программу;

- открытие мини-пекарни в с. Бузыканово.

6. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Целью Генерального плана Бузыкановского муниципального образования является создание  благоприятных градостроительных  условий устойчивого развития территории поселения в сложившейся социально-экономической ситуации.

Одной из главных задач Генерального плана является определение оптимального перспективного градостроительного направления развития Бузыкановского сельского поселения на расчетный срок до 2032 года.

Для выполнения этой задачи Генеральным планом предлагается комплекс мероприятий, направленных на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности и создания условий устойчивого развития поселения на первую очередь и расчетный срок:

- определение новых проектных (в т.ч. первая очередь) и резервных территорий для развития жилых, производственных, рекреационных зон поселения;

- реконструкция общественного центра, а также организация нового общественного  подцентра обслуживания населения;

- реконструкция объектов существующей транспортно-инженерной инфраструктуры.

Определяющим планировочные решения и функциональное зонирование территории является изменение социально-экономической ситуации и принцип развития многофункциональной территории,  с определением территориальной емкости каждой из функциональных зон (параметры функциональных зон).

Основой проектных решений является сохранение и развитие сложившегося транспортно-планировочного и ландшафтного каркасов и существующего, исторически-сложившегося расселения Бузыкановского муниципального образования.

# 6.1. Проблемы территориального развития

Комплексная оценка территории поселения выявила основные проблемы территориального развития, приведенные ниже.

Проблема дефицита земельных ресурсов

Одна из главных проблем Бузыкановского муниципального образования общая для большинства муниципальных образований Тайшетского муниципального район, это дефицит территориальных ресурсов. Большая часть территории поселения занята землями лесного фонда, не находящимися в ведении муниципалитета, вследствие чего:

- невозможно распоряжаться большей частью собственных территориальных ресурсов в целях размещения тех или иных необходимых объектов на его территории;

- отсутствуют свободные территории, необходимые для расширения и развития населенных пунктов.

Проблема наличия территорий, попадающих в зону возможного затопления паводком

Значительная часть территории с. Бузыканово и часть земель сельскохозяйственного назначения попадает в зону возможного затопления территории при прохождении паводка 1% обеспеченности.

В связи свыше сказанным,  необходимо  переселить часть населения села  на другие территории с созданием жилого фонда и соответствующей инфраструктуры.

Проблема дисперсности застройки  населенных пунктов

В границах с. Бузыканово, д. Иванов Мыс и д. Шемякино значительные территории не задействованы в градостроительной деятельности, не заняты частными домовладениями, муниципальными и коммерческими объектами.

Такие территории на практике оказываются деградирующими, фактически превращаются в свалки или занимаются самовольно под неконтролируемое функциональное использование.

# 6.2. Планировочная организация территории поселения

Исторически, в силу природных условий, развития  дорожной сети и важнейших элементов природного ландшафта, сложилась характерная для этого поселения линейная планировочная структура, тесно увязанная с р. Бирюсой, протекающей с юга на северо-запад.

Такой вид планировочной структуры имеет положительные стороны, т.к. все 3 населенные пункты привязаны к одной дороге и реке, не разбросаны по территории поселения.

Большая часть территории поселения занята лесами и в настоящее время не осваивается.

Планировочная структура поселения является неотъемлемой частью планировочной структуры Тайшетского района. Основные элементы планировочной структуры поселения – планировочные оси и планировочный центр, являются, в свою очередь, основными элементами планировочной структуры района.

Развивающаяся планировочная структура района определяет градостроительную стратегию дальнейшего формирования планировочной структуры поселения, и наоборот, развитие планировочного центра Бузыкановского поселения и планировочных осей поселения, может позитивно повлиять на планировочную ситуацию на территории Тайшетского района.

Опорный каркас поселения представляют 3 населенных пункта,  автомобильная дорога местного значения «Тайшет-Шиткино-Шелаево», являющаяся  главной транспортной осью поселения (в тоже время - второстепенной транспортно-планировочной осью планировочной структуры Тайшетского района) и  река Бирюса.

Река Бирюса является исторической осью расселения, в настоящее время исполняет функции ландшафтно-рекреационной оси опорного каркаса поселения.

Главным центром поселения является с. Бузыканово, входящее в систему планировочных центров Тайшетского района и являющееся второстепенным планировочным подцентром планировочной структуры Тайшетского района.

В селе расположен набор основных  объектов социально-бытовой инфраструктуры повседневного и периодического обслуживания, находятся все производственные, в том числе сельскохозяйственные объекты поселения.

Второстепенным центром поселения является деревня Иванов Мыс, второй по численности населения и по значимости населенный пунктом поселения. Здесь находятся отдельные объекты социально-бытовой и транспортно-инженерная инфраструктура, в связи с чем,  необходимо их дальнейшее развитие.

Деревня Шемякино, расположена на противоположном берегу р. Бирюсы, в связи с небольшой численностью населения (3 двора), объектов социально-бытовой инфраструктуры не имеет.

Планировочная структура муниципального образования «Бузыкановское сельское поселение» Генеральным планом предлагается открытой.

В качестве элементов планировочной структуры поселения Генпланом рассматриваются 3 населенных пункта,  автомобильная дорога и река Бирюса.

В качестве основной транспортно-планировочной оси Генеральным планом рассматривается автомобильная дорога  «Тайшет-Шиткино-Шелаево», являющаяся второстепенной транспортно-планировочной осью планировочной структуры Тайшетского района.

В качестве второстепенной ландшафтно-природной планировочной оси Генеральным планом рассматривается р.Бирюса, к которой примыкают нерестоохранные полосы лесов.

Главным планировочным центром, объединяющим и организующим территорию Бузыкановского сельского поселения, Генеральным планом  рассматривается село Бузыканово.

Второстепенным планировочным центром, организующим южную часть территории поселения,  Генеральным планом рассматривается д. Иванов Мыс, расположенная  к югу  от с. Бузыканово,  на автодороге «Тайшет-Шиткино-Шелаево».

В целях сохранения статуса  населенного пункта, территорию д. Шемякина в перспективе, возможно, использовать в качестве размещения подсобных хозяйств.

Новое строительство размещается в пределах проектируемых границ с. Бузыканово.

Планировочная структура с. Бузыканово

Планировочная структура села формируется для обеспечения компактного размещения  и взаимосвязи функциональных зон, в увязке с общественно-деловым центром, объектами инженерно-транспортной инфраструктуры, в целях  эффективного использования территории.

В настоящее время компактная планировочная структура с. Бузыканово в целом сформирована. Основу планировочной структуры села составляют два жилых образования, отделенные друг от друга главной улицей. Оба жилых образования имеют подъезды со стороны автодороги, а также связаны между собой внутрипоселковыми дорогами.

Главный планировочный центр села – его общественно-деловой центр - расположен в центральной части населенного пункта, в его состав входят такие объекты, как: здание администрации, отделение связи,  библиотека, банк и другие важные объекты общественно-делового назначения.

Главную планировочную ось поселка составляет улица Юбилейная, поперечная связь пешеходно-транспортного каркаса обеспечена улицей Зеленой.

Генеральным планом предусмотрено сохранение и развитие сложившейся планировочной структуры с.Бузыканово с незначительными реконструктивными мероприятиями.

Генеральным планом предлагается территориально-планировочная организация села Бузыканово в проектных границах в составе  двух планировочных районов – Восточного и Западного.

1. Западный планировочный район генеральным планом формируется на основе сложившегося общественно-делового центра села Бузыканово, расположен между ул. Школьной и западной границей села, примыкающей к лесному массиву

Район включат в себя основные селитебные территории села и территорию сельскохозяйственного использования, с расположенными здесь складами (на севере).

В этом планировочном районе возможно формирование  двух участков усадебной застройки (индивидуальной и многоквартирной).

2. Восточный планировочный район генпланом формируется между ул. Школьной и восточной границей  села, прилегающей к  нерестоохранной полосе р.Бирюсы.

Район включает в себя селитебные территории, территорию сельскохозяйственного использования, с работающими на ней раннее объектами сельскохозяйственного производства и размещающимися здесь  объектами коммунально-складского хозяйства (на севере).

Генеральным планом предлагается включение в состав Восточного планировочного района территории производственного назначения, (с расположенным на ней объектом промышленности - предприятия лесозаготовки и лесопереработки), находящейся за границей населенного пункта, к юго-востоку от нее.

Развитие планировочного центра села Бузыканово

Генеральным планом предлагается дальнейшее развитие общественно-деловой зоны в центре села, с  размещением здесь новых объектов социально-бытовой инфраструктуры повседневного и периодического пользования).

Формирование общественного подцентра в северной части с.Бузыканово

Генеральным планом предлагается формирование в северной части территории села небольшого общественно-делового центра, где могут  размещаться учреждения повседневного обслуживания.

Проектируемый подцентр планируется разместить на пересечении улиц Зеленая и Школьная, на незастроенных территориях.

На дальнейшей стадии Генерального плана – «Проекте планировки с. Бузыканово» необходимо разработать и сформировать общественно-деловой центр села.

Увеличение размеров селитебных зон ведет к возрастанию роли транспортно-пешеходной сети.

Транспортная схема села решена с учетом существующей структуры уличной сети. Генпланом предусматривается упорядочение системы существующих улиц и их частичная реконструкция (см. раздел «Транспортная инфраструктура).

Предложенная Генеральным планом Бузыкановского муниципального образования архитектурно-планировочная структура предусматривает развитие сложившейся планировочной структуры населенного пункта и перспективных территорий как единой компактной взаимосвязанной планировочной среды.

Основные градостроительные мероприятия:

- совершенствование планировочной структуры;

- частичная реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- формирование новой жилой застройки села;

- формирования  общественного центра;

- формирование  инженерно-транспортной сети территории села;

- организация благоустроенной зеленой зоны с элементами рекреации со стороны  р. Бирюсы.

Планировочная структура территорий новой жилой застройки

Генеральным планом предусмотрено незначительное расширение с. Бузыканова за счет территорий новой жилой застройки в центре села и северо-западном направлении.

Планировочную структуру данной территории Генеральный план предлагает  решить органично с существующей структурой населенного пункта, соблюдая соответствие направлениям существующих улиц и установившиеся параметры жилых кварталов.

Территории новой жилой застройки предлагается оснастить  инженерно-транспортной инфраструктурой.

Планировочная структура д. Иванов Мыс и д. Шемякина

В связи с малочисленностью населенных пунктов,  утратой населения,  простой планировочной структурой, проектом не предусмотрено каких-либо значимых мероприятий по реконструкции и совершенствованию планировочной структуры д. Иванов Мыс и д.Шемякина

6.3. Функциональное зонирование территории поселения

Функциональное зонирование – это зонирование проектируемой территории по функциональным зонам, видам и подвидам функционального использования (назначения) земель, с учетом распространения зон специального и особого градостроительного регулирования.

Функциональное зонирование определяет  укрупнённые рамочные условия использования территории,  обязательные для всех участников территориальных отношений и градостроительной деятельности.

Карта функционального зонирования территории подготовлена исходя из особенностей современного использования территории поселения, с учётом его дальнейшего развития, специфики природно-экологической ситуации и необходимости обеспечения территории объектами транспортно-инженерной инфраструктуры.

С целью развития и преобразования функционально-планировочной структуры территории поселения на расчетный срок реализации Генерального плана до 2032 года, Генеральным планом поселения разработаны границы функциональных зон в соответствии с нижеприведенным перечнем:

1. Жилая зона

Жилая зона включает в себя усадебную застройку (индивидуальную и малоэтажную многоквартирную).

Зона размещения усадебной застройки выявлена во всех населенных пунктах поселения.

Основная идея планирования жилых территорий в проекте – максимально компактное размещение таких территорий. Такое решение продиктовано как объективной целесообразностью, так и спецификой местных условий, обнаруживающих дефицит свободных пригодных для строительства территорий в муниципальном образовании.

Частично новая жилая застройка разместится на уже освоенных под жилье территориях путем замещения ветхого фонда и укрупнения фонда блокированных малоэтажных домов с приусадебными участками.

2.  Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона включает в себя застройку административными зданиями, культурно-досуговыми объектами, культового назначения, учреждениями здравоохранения, социальной защиты, общеобразовательной школы, дошкольных учреждений, спортивных объектов.

Общественно-деловая зона выявлена в с. Бузыканово, частично в д. Иванов Мыс, в д. Шемякина отсутствует.

Предлагается развитие общественно-деловой зоны в с. Бузыканово, д. Иванов Мыс (ФАП, детский сад, спортивная площадка, библиотека).

3. Зона озелененных территорий и рекреационного назначения

Зона озелененных территорий и рекреационного назначения включает в себя территории, занятые скверами, местами массового отдыха, в том числе пляжами, используемые и предназначенные для занятия физической культурой и спортом.

В состав рекреационной зоны Бузыкановского муниципального образования  входят озелененные территории общего пользования, леса населенных пунктов, открытые природные пространства.

Основу структуры рекреационных территорий формируют:

- озелененные территории вдоль основных пешеходно-транспортных улиц в комплексе с общественными зданиями;

- природные факторы и формируемые на их основе зоны отдыха местного значения: прилегающие к застроенным территориям леса, зоны отдыха на берегу р. Бирюсы.

4.Зона производственного использования

Зона производственного использования включает в себя производственные, коммунальные и складские объекты, автостоянки и гаражи, санитарно-защитные зоны этих объектов.

Производственно-коммунальная территория расположена за пределами границы с. Бузыканово, к юго-востоку от него. Здесь расположены предприятия по лесозаготовке и лесопереработке, а также коммунально-складские объекты населенного пункта. Кроме того, территории коммунально-складского назначения выявлены в д. Иванов Мыс.

Основу производственной деятельности Бузыкановского муниципального образования составляют предприятия лесной и деревообрабатывающей отрасли.

Генеральным планом предлагается сохранение лесозаготовки и деревообработки как базовой отрасли промышленности и стимулирование качественного развития  данной отрасли.

5. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Зона инженерной и транспортной инфраструктур включает в себя территории размещения объектов инженерной инфраструктур, в т. ч. объектов водоснабжения, канализации, санитарной очистки, энергоснабжения и средств связи, а также объектов транспортной инфраструктуры.

Отдельные объекты инженерно-транспортной инфраструктуры выявлены во всех населенных пунктах поселения.

Генеральным планом предлагается реконструкция и дальнейшее развитие объектов инженерной инфраструктуры (в т. ч. объектов водоснабжения, канализации, санитарной очистки, энергоснабжения и средств связи,  а также объектов транспортной инфраструктуры)  на территории поселения и населенных пунктах.

6. Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включает в себя территории объектов сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственных угодий: пашен, сенокосов, пастбищ, земли занятые многолетними насаждениями, садово-огороднических участков.

Зона сельскохозяйственного использования в виде садово-огороднических участков выявлена во всех населенных пунктах поселения.

Основу сельскохозяйственной зоны МО Бузыкановское составляют территории садовых участков и участков для личных подсобных хозяйств.

Генеральным планом территория сельскохозяйственного использования  рассматривается  как резервная территория для развития различных сельскохозяйственных производств и личных подсобных хозяйств.

В перспективе в остальных населенных пунктах поселения не предусмотрено развитие жилой функции, поэтому имеющиеся территориальные резервы внутри данных населенных пунктов целесообразно использовать для возможного развития территорий СНТ и дачных поселков.

7. Зона специального назначения

Включает в себя территории кладбищ, полигонов твердых бытовых отходов.   Зона специального назначения выявлена на северо-запад от с. Бузыканово, в виде территории кладбища и свалки ТБО.

Генеральным планом предлагается реконструкция и проведение соответствующих мероприятий на территориях кладбища и свалки твердых бытовых отходов

8. Зона объектов водного фонда

Включает в себя территории реки Бирюсы и ее притоков. Выявлены на территории всего поселения.

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено.

9. Зона лесов лесного фонда

Включает в себя защитные леса,  запретные полосы лесов, вдоль водных объектов; защитные полосы лесов, вдоль железнодорожных путей, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;  нерестоохранные полосы лесов, эксплуатационные леса.

Зона лесов лесного фонда выявлена на территории поселения.

Генеральным планом предлагается проведение соответствующих природоохранных мероприятий на вышеперечисленных территориях.

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено.

10. Зоны с особыми условиями использования (см. раздел «Комплексная оценка территории. Охрана природы и окружающей среды»)

Включают в себя:

- запретные водоохранные полосы лесов;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водотоков и водоемов

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарные разрывы, придорожные полосы транспортных коммуникаций;

- санитарно-защитные и охранные зоны инженерных коммуникаций;

- санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и других объектов

Территории, исключаемые из градостроительного освоения:

- границы возможного затопления  территории при прохождении паводка 1% обеспеченности в с. Бузыканово;

- заболоченные территории.

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено, за исключением  границы возможного затопления  территории при прохождении паводка 1% обеспеченности.

Функциональное зонирование территории  села Бузыканово

В границе села Бузыканово устанавливаются следующие функциональные зоны:

1. Жилая зона

Частично новая жилая застройка разместится на уже освоенных под жилье территориях с. Бузыканово путем замещения ветхого фонда и укрупнения фонда блокированных малоэтажных домов с приусадебными участками.

Размещение многоквартирной малоэтажной застройки предусмотрено в центре Западного планировочного района, где имеется необходимая инфраструктура и свободные территории;

Размещение индивидуальной жилой застройки предусмотрено в северо-западной части села, на пустующих незастроенных территориях;

Генеральным планом предлагается:

- на первую очередь (2022 г.) – территория для развития соцкультбыта в общественно-деловом подцентре;

- на расчетный срок (2032 г.) – территория для развития жилищного строительства (размещение  усадебной многоквартирной застройки) в центре села.

Ориентировочная площадь территории – 4,6. га, здесь смогут проживать 57 человек.

Генеральным планом не предусмотрено размещение  новой усадебной застройки (индивидуальной и малоэтажной многоквартирной) в остальных населенных пунктах.

2. Общественно-деловая зона

Развитие зоны общественно-деловых объектов Генеральным планом предусмотрено в пределах сложившейся общественно-деловой зоны в центре села Бузыканово, на свободных территориях.

Существующий комплекс общественных зданий предлагается дополнить   объектами социально-бытовой инфраструктуры повседневного пользования.

Кроме того, ряд объектов предлагается разместить в формируемом общественно-деловом подцентре  на севере села.

Развитие зон общественно-деловых объектов предусмотрено преимущественно вдоль основных планировочных осей села и на их пересечении.

Формирование общественно-делового центра предполагается осуществлять в комплексе с благоустройством прилегающих к общественным зданиям территорий и организацией озелененных территорий общего пользования  и плоскостных спортивных сооружений.

3. Зона производственного использования

Генеральным планом предлагается включение территории промышленной зоны в границы села. Существующие производственные объекты, функционирующие  в промышленной  зоне с. Бузыканово, предлагается сохранить на этих же площадках.

Качественное развитие данных территорий предполагается осуществлять за счет следующих мероприятий:

- запрет на размещение новой жилой застройки в границах санитарно-защитных зон предприятий;

- запрет на строительство новых жилых домов на месте ветхих, расположенных в границах санитарно-защитных зон предприятий.

4. Зона сельскохозяйственного использования

Основу сельскохозяйственной зоны с. Бузыканово составляют территории садовых участков и участков для личных подсобных хозяйств.

Генеральным планом территория сельскохозяйственного использования  рассматривается  как резервная территория для развития различных сельскохозяйственных производств.

Генеральным планом предлагается расширение и развитие территорий предназначенных для размещения садовых участков внутри с. Бузыканово.

5. Зона озелененных территорий и территорий рекреационного назначения

В состав рекреационной зоны с. Бузыканово входят озелененные территории общего пользования, лес, открытые природные пространства.

Основу структуры рекреационных территорий формируют:

- озелененные территории вдоль основных пешеходно-транспортных улиц в комплексе с общественными зданиями;

- природные факторы и формируемые на их основе зоны отдыха местного значения: прилегающие к застроенным территориям леса, зоны отдыха на берегу р. Бирюсы.

6. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Отдельные объекты инженерно-транспортной инфраструктуры выявлены в с. Бузыканово (см. разделы «Инженерная инфраструктура», «Транспортная инфраструктура»).

Генеральным планом предлагается реконструкция и дальнейшее развитие объектов инженерной инфраструктуры (в т. ч. объектов водоснабжения, канализации, санитарной очистки, энергоснабжения и средств связи,  а также объектов транспортной инфраструктуры)  на территории села Бузыканово.

7. Зона объектов водного фонда

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено.

8. Зоны с особыми условиями использования (см. раздел «Комплексная оценка территории. Охрана природы и окружающей среды»).

Включают в себя:

- запретные водоохранные полосы лесов;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водотоков и водоемов

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарные разрывы, придорожные полосы транспортных коммуникаций;

- санитарно-защитные и охранные зоны инженерных коммуникаций;

- санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и других объектов

- границы возможного затопления  территории при прохождении паводка 1% обеспеченности в с. Бузыканово.

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено, за исключением  границы возможного затопления  территории при прохождении паводка 1 % обеспеченности.

Функциональное зонирование д. Иванов Мыс и д. Шемякина

Функциональное зонирование территорий этих населенных пунктов подготовлено исходя из особенностей современного использования территории, положения д. Иванов Мыс и д. Шемякина в системе расселения с учётом их дальнейшего развития, специфики природно-экологической ситуации и необходимости обеспечения территории транспортно-инженерной инфраструктурой.

В границах этих населенных пунктов устанавливается выше разработанное проектное  функциональное зонирование территории с общими ограничениями на использование.

7. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Современное состояние

Бузыкановское муниципальное образование расположено на северо-востоке Тайшетского района Иркутской области. В состав сельского поселения входят 3 населенных пункта.

Текущее состояние и ограничения развития транспортной сети поселения предопределены равнинным слабопересеченным рельефом тайги Сибири с относительно однородным низким уровнем освоения территории.

Ниже представлены основные характеристики поселения, касающиеся его площади, населения и транспортно-географического положения.

| Название населенного пункта | Численность населения на 01.01.2011 г., человек | Площадь территории, га | Число дворов, единиц | Расстояние населенного пункта до областного центра, км | Расстояние населенного пункта до центра муниципального района, км | Расстояние населенного пункта до ближайших ж/д вокзала, станции, платформы, км | Расстояние населенного пункта до ближайшего автовокзала (автостанции), км | Наличие в населенном пункте или вблизи (до 1 км) остановок общественного транспорта (в том числе автовокзалы, автостанции, автобусные остановки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бузыкановское муниципальное образование |
| с.Бузыканово | 384 | 171 | 125 | 777 | 106 | 106 | 106 | да/да |
| д. Иванов Мыс | 185 | 72 | 67 | 768 | 97 | 97 | 6 | да/да |
| д. Шемякина | 4 | 71 | 3 | 769 | 98 | 98 | 98 | нет/нет |

Транспортно-географическое положение поселения можно считать неудовлетворительным – поселение существенно удалено от крупнейшего транспортного узла района – г. Тайшета и не имеет альтернативных транспортных связей с другими крупными транспортными узлами.

Транспортная сеть поселения представлена автомобильным транспортом.

Общественный транспорт для населения муниципального образования отсутствует. Жители пользуются проходящим транспортом из Тремина, который ходит 4 раза в неделю, что недостаточно для выезда в г. Тайшет.

Существенным ограничением социально-экономического развития поселения с точки зрения транспортного фактора можно считать:

- отсутствие железнодорожного транспортного общего пользования;

- отсутствие железнодорожного транспорта необщего пользования, необходимого для развития лесопромышленного комплекса на перспективу;

- сезонная проходимость части автодорог;

- отсутствие авиационного транспорта общего пользования (что ограничивает мобильность жителей поселения и делает его изолированным в условиях временной ограниченности проходимости автодорог общего пользования;

- отсутствие внутренних водных путей общего пользования с габаритными глубинами, что делает невозможным в настоящее время и на перспективу организацию судоходства в пределах поселения (без учета паромов);

- отсутствие трубопроводного транспорта (и в первую очередь газопроводов).

Основа транспортной системы сельского поселения – автодорога Тайшет – Шиткино – Шелаево. На территории сельского поселения большое число (а также суммарная протяженность) бесхозных и лесовозных автодорог, часть из которых выполняет общепользовательские функции.

Сеть автодорог общего пользования представлена дорогами муниципального значения. Автодороги федерального и регионального значения на территории поселения отсутствуют.

Транспортно-дорожная инфраструктура в пределах поселения отсутствует.

Транспортное обслуживание населения находится в неудовлетворительном состоянии. Жители поселения могут воспользоваться лишь автомобильным (включая автобусный) транспортом для удовлетворения потребностей в транспортной мобильности. При этом дорожная сеть представлена дорогами низших технических категорий (5-ой), находящихся в удовлетворительном и неудовлетворительном состоянии.

Надежность транспортной сети поселения недостаточная. При выходе из строя одного-двух фрагментов автодорожной сети значительная часть площади поселения будет находиться в транспортной изоляции.

Общая протяженность автодорог местного значения в пределах поселения на 1.01.2012 г. составляет 22,25 км.

В том числе:

- протяженность автомобильных дорог общего пользования – 22,25 км;

- из них – протяженность автодорог с твердым покрытием составляет 0 км;

- протяженность автодорог с щебеночным и гравийным покрытием составляет – 22,25 км.

На территории поселения мосты отсутствуют.

Перспективное развитие территории сельского поселения во многом будет определяться развитием транспортной сети и транспортной инфраструктуры.

Проектные предложения.

На 1-ую очередь:

Строительство (и капитальная реконструкция автодорог):

Капитальная реконструкция автодорог (в пределах поселения, перевод всех участков в 2 техническую категорию):

- Тайшет – Шиткино – Шелаево.

Строительство:

- Строительство автодороги с твердым покрытием, включая мост между н.п. Бузыканово и Шемякина.

Прочие мероприятия на сети автодорог и улично-дорожной сети:

- содержание и строительство автомобильных дорог, мостов и других объектов дорожной инфраструктуры отдельных населенных пунктов поселения;

- подготовка предложений (проектно-сметная документация) и выполнение работ по ремонту внутрипоселенческих дорог и пешеходных тротуаров в отдельных населенных пунктах.

При увеличении туристической активности предполагается создание автокемпинга (в н. п. Бузыканово).

Основные предлагаемые мероприятия в области развития транспортной инфраструктуры поселения представлены на карте планируемого размещения объектов местного значения, границ населенных пунктов, функциональных зон.

В прогнозном периоде проектом рекомендуется:

- обеспечить подъезд по автодорогам с твердым покрытием для всех населенных пунктов с населением более 50 человек (в расчетном году), а для всех населенных пунктов с населением более 10 человек (в расчетном году) – подъезд по автодорогам с усовершенствованным покрытием.

- связать все населенные пункты с постоянным населением более 100 человек регулярным автобусным сообщением (не менее трех раз в сутки) с районным центром, а для населенных пунктов от 50 до 200 человек – не менее одного раза в сутки.

- создать павильоны ожидания прибытия автобусов, - на всех автодорогах, на которых проходит автобусный транспорт общего пользования, и  в первую очередь – в центре поселения Бузыканово.

В связи с частичным переходом на газомоторное топливо проектом также предусматривается развитие сети АГЗС в с. Бузыканово.

Для сокращения травматизма на дорогах проектом намечается создание постоянного освещения в пределах населенных пунктов в темное время суток вдоль всех автомобильных дорог;

Для развития рекреации на территории поселения рекомендуется создание автосервисных комплексов, включающих автостоянку в н. п. Бузыканово; а также создание площадки для отдыха водителей автотранспорта (что необходимо на перспективу для улучшения автотранспортного обслуживания предприятий и организаций, а также жителей поселения).

В области воздушного транспорта рекомендуется создание вертолетной площадки для нужд рекреации, экстренной медицинской помощи и для возможной ликвидации чрезвычайных ситуаций в с. Бузыканово и в д. Шемякина.

В области трубопроводного транспорта рекомендуется газификация населенных пунктов (с числом жителей не менее 150 чел. к расчетному сроку) при условии реализации проекта строительства магистрального газопровода, проходящего через территорию Тайшетского района.

8. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

8.1. Водоснабжение

Существующее положение

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов МО Бузыкановское служат подземные воды. Населенных пунктов, имеющих централизованную систему водоснабжения, на территории муниципального образования нет.

с. Бузыканово

Хозяйственно-питьевое водоснабжение с. Бузыканово осуществляется от трех артезианских скважин, подающих воду в водонапорные башни. Две скважины используются для нужд населения, одна – для нужд фермы. Скважина, подающая воду на нужды школы, работает в крановом режиме; скважина по ул. Партизанская – самоизливающаяся.

Качество подаваемой потребителям воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Большая часть населения в хозяйственно-питьевых целях использует индивидуальные скважины с ручными и электрическими насосами.

д. Иванов Мыс

Хозяйственно-питьевое водоснабжение д. Иванов Мыс осуществляется от двух артезианских скважин.

Одна скважина, подающая воду в водонапорную башню, работает в крановом режиме; одна – самоизливающаяся. Качество подаваемой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

В теплое время года действует «летний» водопровод, зимой водоснабжение населения осуществляется путем подвоза воды.

д. Шемякина

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения осуществляется от индивидуальных скважин.

Проблемы по обеспечению населения доброкачественной питьевой водой:

- отсутствие  централизованной системы водоснабжения;

- износ оборудования водозаборных скважин;

- отсутствие водоподготовки.

Проектное решение

Бузыкановское муниципальное образование

Объем необходимых водных ресурсов для хозяйственно-питьевых нужд Бузыкановского муниципального образования предполагается покрывать за счет подземных вод.

Объем хозяйственно-питьевого водопотребления условно принимается равным суммарному водопотреблению населенных пунктов, входящих в состав  муниципального образования.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды

Объем воды, который потребуется населенным пунктам, входящим в состав Бузыкановского муниципального образования, на расчетный срок, принимается в соответствии с СНиП 2.04.01-85* по укрупненной среднесуточной норме водопотребления – 150 л/сут на человека. Укрупненная среднесуточная норма водопотребления включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку улиц и частично зеленых насаждений.

Проектное хозяйственно-питьевое водопотребление по населенным пунктам приводится в таблице 1.

Таблица 1

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ ПО НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ, ВХОДЯЩИМ В СОСТАВ БУЗЫКАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (РАСЧЕТНЫЙ СРОК)

| Наименование потребителей | Норма водопотребления, л/сут | Население, чел. | Расход, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Бузыканово | 150 | 330 | 50 |
| д. Иванов Мыс | 150 | 120 | 18 |
| Всего по Бузыкановскому муниципальному образованию | - | 450 | 68 |

Расход воды на пожаротушение

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*, исходя из характера застройки и проектной численности населения. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП).

В населенных пунктах с числом жителей до 1 тыс. человек принимается один пожар, с расходом 5 л/сек. Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается 2х2,5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит: (10 х 3600 х 3) ( 1000 ( 108 м3.

Неприкосновенный противопожарный запас будет храниться в баках водонапорных башен и в противопожарных водоемах.

В населенных пунктах необходимо строительство местных противопожарных водоемов и устройство подъездов к естественным водоемам и водотокам для забора воды на пожаротушение.

Мероприятия по развитию систем хозяйственно-питьевого водоснабжения

Бузыкановское муниципальное образование

Проектные предложения сводятся к предложениям по развитию систем водоснабжения населенных пунктов, входящих в состав Бузыкановского муниципального образования.

Принимая во внимание проектную численность населения, проектом предлагается реконструкция систем водоснабжения в с. Бузыканово и в д. Иванов Мыс и строительство летнего водопровода в с. Бузыканово.

с. Бузыканово

Для организации стабильного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения с. Бузыканово запланированы следующие мероприятия по реконструкции и развитию системы водоснабжения:

1.	Постепенная замена насосного оборудования и водоподъемных труб в скважинах. Установка приборов учета расхода и уровня воды на скважинах.

Производительность скважин по насосному оборудованию должна составить 50 м3/сут.

2.	Ремонт и утепление павильонов артезианских скважин.

3.	Оборудование водозаборных скважин установками по обеззараживанию воды.

Специфика условий работы систем водоснабжения малых и средних населённых пунктов заключается в необходимости внедрения таких методов и такого оборудования, которые при минимальных затратах на обслуживание обеспечивали бы надёжную работу по доведению подаваемой воды до нормативного качества.

- Перевод артезианской скважины по ул. Партизанская на крановый режим работы.

- Строительство летнего водопровода.

- Организация зон ЗСО водозабора в соответствии с  требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

- Организация контроля качества питьевой воды, потребляемой населением из индивидуальных источников водоснабжения.

д. Иванов Мыс

Для организации стабильного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения д. Иванов Мыс запланированы следующие мероприятия по реконструкции системы водоснабжения:

1. Замена насосного оборудования и водоподъемных труб в скважинах. Установка приборов учета расхода и уровня воды на скважинах.

2. Ремонт и утепление павильонов артезианских скважин.

3. Оборудование скважин установкой по обеззараживанию воды.

4. Перевод самоизливающейся скважины на крановый режим.

- Ремонт сетей летнего водопровода.

- Организация зон ЗСО водозаборов в соответствии с  требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

8.2. Водоотведение бытовых стоков

Существующее положение

Населенных пунктов, имеющих централизованную систему водоотведения бытовых стоков, на территории МО нет. Жидкие бытовые отходы (ЖБО) от жилой застройки населенных пунктов собираются в выгребные ямы. Отходы не вывозятся, и утилизируются на месте.

В с. Бузыканово здание СОШ оборудовано внутренней канализацией. Сточные воды системой самотечных трубопроводов отводятся в выгреб V=60,0 м3 через септик V= 12 м3.

Проблемы системы бытовой канализации:

- неорганизованный вывоз ЖБО от населения.

Проектное решение

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод

Объем водоотведения бытовых стоков от Бузыкановского муниципального образования условно принимается равным суммарному водоотведению от населенных пунктов, входящих в состав  муниципального образования.

Учитывая преимущественно индивидуальный характер застройки и отсутствие крупных промышленных предприятий, норма водоотведения принимается в размере 80% от нормы водопотребления. Проектное водоотведение бытовых стоков по населенным пунктам приводится в таблице 2.

Таблица 2

ВОДООТВЕДЕНИЕ БЫТОВЫХ СТОКОВ ПО НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ, ВХОДЯЩИМ В СОСТАВ БУЗЫКАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (РАСЧЕТНЫЙ СРОК)

| Наименование потребителей | Норма водоотведения, л/сут | Население, чел. | Расход, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Бузыканово | 120 | 330 | 40 |
| д. Иванов Мыс | 120 | 120 | 15 |
| Всего по Бузыкановскому муниципальному образованию | - | 450 | 55 |

Бузыкановское муниципальное образование

Проектные предложения сводятся к предложениям по развитию систем водоотведения бытовых стоков от населенных пунктов, входящих в состав  муниципального образования.

с. Бузыканово, д. Иванов Мыс

На расчетный срок, учитывая снижение численности населения, строительство централизованной системы канализации в населенных пунктах не предусматривается.

Для водоотведения сточных вод от жилой застройки рекомендуется применять автономные системы канализации. Для отдельных домовладений могут применяться канализационные насосные установки с отводом сточных вод в септики или водонепроницаемые выгреба, с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом к месту утилизации.

Здания, в которых расположены объекты соцкультбыта, рекомендуется оборудовать внутренней канализацией с отводом сточных вод в водонепроницаемые выгреба, с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом к месту утилизации.

Место утилизации ЖБО предлагается организовать на полигоне ТБО Бузыкановского муниципального образования.

8.3. Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение потребителей, расположенных на территории Бузыкановского сельского поселения осуществляется от центров питания энергоснабжающих компаний ОАО «ИЭСК».

Основными распределительными сетями являются сети напряжением 35 кВ,  выполненные  на металлических и железобетонных опорах.

Потребители электрической энергии планируемой территории получают электроэнергию от центра питания ПС 110/35/6 кВ «Бирюса» воздушным линиям электропередачи напряжением 35 кВ.

В с. Бузыканово и д. Иванов Мыс расположены ПС 35/6 кВ.

Распределение электроэнергии осуществляется через трансформаторные подстанции, расположенные в каждом населенном пункте.

Воздушные линии электропередачи имеют в соответствии с ПУЭ (Правила устройства электроустановок) охранные зоны, ограничивающие минимальные допустимые расстояния по приближению к ним застройки Охранные зоны составляют коридоры вдоль линий шириной, зависящей от напряжения линий. Согласно ПУЭ расстояние по горизонтали от проекции крайних проводов ВЛ на землю при неотклонённом их положении до ближайших выступающих частей отдельно стоящих зданий и сооружений должно быть не менее 10 метров для ВЛ до 20 кВ .

Охранная зона кабельных линий разного напряжения составляет 1 м в каждую сторону от крайнего кабеля в траншее.

Перед началом строительства необходимо произвести демонтаж или вынос сетей, попадающих под проектируемую застройку по согласованию с организациями-владельцами линий.

Проектные предложения

В соответствии с планируемым  перспективным объемом капитального строительства на территории Бузыкановского сельского поселения генеральным планом предлагается осуществить  на перспективу  следующие  мероприятия:

- Строительство ТП для новых участков застройки в центральной   и северо-восточной части с. Бузыканово, питание предусмотреть от существующих ВЛ;

- Проложить кабельные линии 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до вводных шкафов проектируемых зданий и сооружений по схеме, обеспечивающей необходимую категорию надёжности электроснабжения приёмников электроэнергии.

- Существующие воздушные или кабельные линии электропередач, попадающие под застройку, вынести за пределы площадок застройки или переустроить по ТУ владельцев;

- Переложить магистральные или распределительные линии электропередач, отработавшие ресурс, с увеличением их пропускной способности;

- Для снижения электропотребления необходимо провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий, позволяющие при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии в соответствии требованиями   ФЗ «Об энергосбережении»;

- Обеспечение полномасштабного внедрения систем приборного учета;

- В соответствии с требованиями ФЗ «Об энергосбережении»  провести:

- замену светильников уличного освещения на энергоэффективные;

- замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода или переложить в кабель;

- установку светодиодных ламп.

Вопрос электроснабжения новой застройки должен быть согласован с планом перспективного развития системы энергоснабжения муниципального образования.

Новые и реконструируемые ТП и питающие кабельные линии должны иметь резерв для подключения неучтённых потребителей.

Кабели прокладываются в земле на глубине 0,7 м от спланированной поверхности. В местах пересечения с инженерными коммуникациями кабели прокладываются на глубине 0,5-1 м в асбестоцементных трубах диаметром 100 мм. Кроме этого, кабели 6 кВ на всем протяжении, для защиты от механических повреждений, покрываются железобетонными плитами толщиной не менее 50 мм или обыкновенным глиняным кирпичом в один слой поперек трассы кабеля. Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь на участках, где вероятны механические повреждения.

Кабельные вводы в здания также выполняются в асбестоцементных трубах на глубине 0,7 м от поверхности земли.

Питание потребителей электроэнергии новой застройки осуществляется от вводно-распределительных устройств (ВРУ), устанавливаемых в помещениях электрощитовых на 1-ых этажах жилых или общественных зданий.

В качестве новых трансформаторных подстанций возможно применение типовых или блочных ТП 6/0,4 кВ с кабельными вводами 6 кВ на один или два трансформатора расчётной мощности.

Все мероприятия следует проводить в соответствии с ТУ, а также ПУЭ, СНиП и другой нормативной и разрешающей документацией.

На основании полученных ТУ на стадии рабочего проектирования уточняется электрическая нагрузка, рассчитывается количество новых ТП, их размещение и трассировка проектируемых электрических сетей.

8.4. Теплоснабжение

Существующее положение

В настоящее время теплоснабжение Бузыкановского сельского поселения осуществляется как централизованно – от отопительных котельных, так и децентрализовано – от индивидуальных теплогенераторов, работающих, преимущественно, на электричестве, угле, дровах.

На территории с. Бузыканово расположены три угольные котельные:

- Котельная СОШ, отапливающая школу и клуб, оборудована 2 котлами, введена в эксплуатацию в 2008 году, износ оборудования составляет 30%.

- Котельная д/с «Колосок», отапливающая детский сад, оборудована 1 котлом, введена в эксплуатацию в 1983 году, износ оборудования составляет 60%.

- Котельная №1, отапливающая МУП «Бузыкановское»,здание администрации, Бузыкановский СДК, Бузыкановскую сельскую библиотеку, оборудована 3 котлами, износ оборудования составляет 60%.

Проектные предложения

Основным решением для обеспечения теплом потребителей Бузыкановского сельского поселения является реконструкция тепловых сетей.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусмотреть децентрализованным – от современных, экологически чистых автоматизированных тепловых установок, основным топливом для которых будет являться электричество, уголь или дрова. Установка теплогенераторов предусматривается в каждом доме (квартире).

При проектировании тепловых сетей и сооружений необходимо предусмотреть  подачу теплоты не менее чем по двум взаиморезервируемым трубопроводам, рассчитанным на подачу не менее 70% суммарного теплового потока каждым трубопроводом, и связанных между собой перемычками. Расстояние между двумя резервирующими трубопроводами должно быть не менее 50 м.

Надземная прокладка тепловых сетей должна предусматриваться на эстакадах, низких или высоких отдельно стоящих опорах, а также в наземных каналах, расположенных на поверхности земли.

8.5. Санитарная очистка

В соответствии со статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора относится к вопросам местного значения поселения (муниципального образования).

Существующее положение

Бузыкановское муниципальное образование

Для организации сбора и складирования бытовых отходов и мусора используется земельный участок, расположенный в 1 км на юго-запад от р. Бирюса, в 750 м от западной границы с. Бузыканово. Участок, занятый санкционированным полигоном ТБО, имеет площадь 1,0 га.

с. Бузыканово

Местом утилизации ТБО является санкционированный полигон ТБО муниципального образования Бузыкановское.

Сбором и организацией вывоза ТБО к месту складирования занимается администрация муниципального образования.

д. Иванов Мыс, д. Шемякина

ТБО не вывозятся, а утилизируются на месте.

Проблемы санитарной очистки МО

- наличие несанкционированных свалок;

- низкий уровень экологической культуры населения;

- недостаток спецмашин и механизмов.

Проектные предложения

Бузыкановское муниципальное образование

Объем ТБО от Бузыкановского муниципального образования условно принимается равным объему ТБО от населенных пунктов, входящих в его состав.

Расчеты образования количества ТБО для сельского населения проведены согласно справочнику «Твердые бытовые отходы (сбор, транспортировка и обезвреживание)», АКХ им. К.Д. Памфилова, М. 2001 г, из расчета 400 кг/год на жителя для неблагоустроенных жилых домов.

Учитывая преимущественно индивидуальный характер застройки, в местах утилизации предполагается утилизировать порядка 60% от всего объема ТБО, остальной объем отходов будет перерабатываться на приусадебных участках, и использоваться в виде компоста как удобрение.

Таблица 3

РАСЧЕТНЫЕ ОБЪЕМЫ ТБО ПО НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ, ВХОДЯЩИМ В СОСТАВ БУЗЫКАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| Наименование потребителей | Население, чел. | Расчетный объем ТБО, тонн/год | Объём ТБО поступающих на утилизацию, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Бузыканово | 330 | 132 | 79,2 |
| д. Иванов Мыс | 120 | 48 | 28,8 |
| Всего по Бузыкановскому муниципальному образованию | 450 | 180 | 108 |

Настоящим проектом предлагается дальнейшее использование существующего полигона ТБО Бузыкановского муниципального образования с обязательным проведением мероприятий технического обслуживания его территории.

Все несанкционированные свалки на территории муниципального образования подлежат ликвидации. Администрации необходимо разработать систему жесткого контроля над несанкционированными свалками, и создать условия, исключающие возможность их появления.

На расчетный срок для комплексного решения проблемы обращения с отходами на территории всего Тайшетского района, на основании разработанных и утвержденных документов территориального планирования,  рекомендуется  выполнить проект «Генеральная схема санитарной очистки муниципального образования «Тайшетский район».

с. Бузыканово

Утилизация ТБО от населенного пункта будет проводиться на существующем полигоне ТБО Бузыкановского муниципального образования.

Среди населения необходимо проводить разъяснительную работу по необходимости утилизации отходов на одном санкционированном месте, что обеспечит экологическую безопасность территории всего муниципального образования.

На расчетный срок предлагается осуществить полный охват населенного пункта контейнерной системой очистки с оборудованием контейнерных площадок для временного хранения ТБО с твердым покрытием и применением стандартных герметических  мусоросборников.

Для вывоза расчётного объёма ТБО на полигон и обеспечения зимней и летней уборки территории населенного пункта необходимо приобретение достаточного количества спецтранспорта.

д. Иванов Мыс

Населенный пункт не имеет перспективы развития. Отходы будут утилизироваться на приусадебных участках или вывозиться населением на полигон самостоятельно.

8.6. Связь

Существующее положение

Отрасль «Связь» относится к интенсивно развивающимся отраслям и видам деятельности на территории области. Развитие связи способствует удовлетворению потребностей населения поселения в области получения и обмена информацией. Развитие связи способствует повышению инвестиционной привлекательности территории, способствует притоку новых инвестиций в другие отрасли.

На современном этапе в пределах поселения действует следующие основные виды связи:

- почтовая;

- телефонная (стационарная и мобильная);

- радиосвязь.

Почтовая связь на территории поселения представлена отделением почтовой связи в н. п. Бузыканово.

Прочие виды связи. В последние годы высокими темпами в поселении и в районе развивается сотовая связь. Услуги сотовой связи предоставляются оператором ЗАО «МегаФон».

Проектные предложения

Проектными предложениями по развитию связи в поселении являются:

- существенное повышение уровня телефонизации в результате использования спутниковой связи;

- развитие электросвязи в пределах поселения, установка универсальных таксофонов (не менее одного в каждом из населенных пунктов с числом жителей более 20);

- улучшение качества сигнала стационарных пунктов мобильной связи (и расширение доли площади поселения, находящегося в условиях умеренного радиосигнала).

- развитие доступа к сети Интернет, в т. ч. развитие волоконно-оптических линий связи;

- обеспечение использования сети Интернет во всех общеобразовательных учреждения поселения, что приведет в будущем к улучшению качества образования и доступа к новейшим образовательным технологиям независимо от местонахождения учащегося;

- увеличение объема услуг и качества их предоставления на предприятиях – почтовых отделениях ФГУП «Почта России», особенно в населенных пунктах, лишенных прочих торговых предприятий и сферы обслуживания.

Развитие почтовой связи должно быть связано с дальнейшим расширением услуг связи (как в области расширения собственно почтовых услуг, так и в области разнообразия финансовых услуг, доступа в сеть Интернет (особенно в удаленных населенных пунктах)), развитие услуг экспресс-доставки товаров.

Необходимо в будущем:

Проведение на территории поселения волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) для всех населенных пунктов с населением более 0,2 тыс. чел.

Для создания общественных пунктов доступа к телефонной связи рекомендуется создание систем мини-сотовой связи, как наиболее перспективного цифрового оборудования сельской телефонной связи.

При создании мини-АТС на предприятиях и организациях поселения рекомендуется использовать только цифровое оборудование, а также с использованием радиодоступа – перспективного оборудования беспроводного абонентского доступа, работающее в стандарте DECT.

Для сокращения расходов по обслуживанию проводной связи рекомендуется постепенная замена воздушных линий связи на системы радиодоступа (радиосигнала).

Число пользователей сетью Интернет в поселении должно достигнуть 45% (среднероссийского значения к 2015 г.) и 65% (среднероссийского значения к 2025 г.).

Для удовлетворения потребностей жителей поселения в современных услугах связи необходимо развития спутниковых систем связи. Они обеспечивают уверенный прием сигнала и не подвержены авариям, которые случаются на линиях проводной связи.

Это будет особенно актуально при переходе на стандарты телевещания высокой четкости и применения оборудования цифрового сигнала.

Системы спутниковой связи должны действовать в  с Бузыканово.

Для улучшения качества обслуживания населения поселения необходим комплекс мероприятий по демонополизации рынка услуг связи.

9. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ. ОХРАНА ПРИРОДЫ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Современное состояние окружающей природной среды Бузыкановского сельского поселения определяется состоянием геологической среды, воздуха, поверхностных и подземных вод, животного и растительного мира.

Состояние отдельных компонентов природной среды находится в тесной зависимости от величины техногенной нагрузки.

9.1. Техногенная нагрузка

Техногенная нагрузка на территории поселения относительно невелика. Более 85% её площади занимают таёжные леса.

Техногенную нагрузку на рассматриваемой территории создаёт д. Шемякина, д. Иванов мыс, с. Бузыканово со своим жилищно-коммунальным хозяйством,  автомобильный транспорт, лесозаготовка.

Определённую техногенную нагрузку создаёт сельскохозяйственное освоение (до 10% территории).

9.2. Состояние геологической среды

На территории поселения наиболее нарушена геологическая среда.

На сегодняшний день  преобразование окружающей среды связано как с природными факторами, обусловленными опасными геологическими процессами, так и с техногенными.

Человек активно меняет рельеф и ландшафты, занимаясь сельским хозяйством, строительством дорог, промышленным и гражданским строительством, лесным хозяйством и т.д.

Наибольшим изменениям подвергается рельеф (изменяются отметки поверхности земли, как в большую, так и в меньшую сторону), а также общий облик территории её ландшафты, что происходит за счёт вырубки лесов, проявления оползневых, эрозионных, мерзлотных  процессов, меандрирования русел рек и образования старичных озёр, разработки полезных ископаемых.

Изменяется и геологическое строение территории.

Целостность геологического массива на территории поселения нарушается,  в основном, горными выработками, пробуренными при  инженерно-геологических изысканиях, поисковых и разведочных работах, карьерной разработкой полезных ископаемых, устройством колодцев, скважин на воду, захоронением бытовых отходов и т. д.

В геологическом  разрезе появляется новый тип отложений – техногенный.

Определённым изменениям подвергаются гидрогеологические условия.

Под воздействием природных (паводки) и техногенных факторов (утечки из водонесущих коммуникаций) изменяются уровень и состав подземных вод (за счёт загрязнения неочищенными стоками).

Как следует из Схемы территориального планирования Иркутской области степень экологической опасности нарушения геологической среды на территории Бузыкановского сельского поселения с учётом сейсмических, эрозионных, гравитационных, криогенных, процессов оценивается как слабая.

9.3. Состояние атмосферного воздуха

Состояние атмосферного воздуха в Бузыкановском сельском поселении можно оценить как удовлетворительное, так как на его территории отсутствуют какие-либо крупные  источники, загрязнения атмосферного воздуха.

Загрязнителем воздуха в поселении в какой-то мере является  автомобильный транспорт, котельные, лесопильный завод.

Автомобильные дороги поселения не имеют асфальтового покрытия, поэтому при прохождении транспорта, кроме вредных выхлопов, возможно запыление территории.

Оценить загрязнение воздуха от транспорта не представляется возможным ввиду отсутствия данных непосредственно по поселению.

Иногда на территории поселения отмечается привнесённое из соседних промышленных  регионов загрязнение воздуха. Это отмечается после дождя или тумана, когда сохнет и чернеет вся ботва и гниёт картошка. Такое явление отмечается примерно один раз в два года.

9.4. Состояние поверхностных и подземных вод

На территории Бузыкановского сельского поселения водные ресурсы представлены поверхностными и подземными водами.

Крупных загрязнителей поверхностных вод на территории поселения нет.

Тем не менее, загрязнителем поверхностных вод на рассматриваемой территории является свалка ТБО, санитарно-защитная зона от которой затапливается паводком. Санитарно-защитная  зона от этой свалки перекрывает водоохранную зону р. Бирюса.

Для р. Бирюса характерно также трансграничное загрязнение речной воды. В общем, вода в р. Бирюса является слабозагрязнённой.

Индекс загрязнения воды (ИЗВ) в реке не превышает 1-2.

Загрязнителями является медь, а также отмечается недостаточное химическое потребление кислорода (ХПК).

В других реках, притоках р. Бирюса загрязнения не выявлено.

Подземные воды на территории поселения хорошо защищены от загрязнения и являются экологически чистыми.

Водоснабжение местного населения осуществляется за счёт  пресных подземных вод.

Централизованного водоснабжения на территории поселения нет.

Вода отбирается из колодцев. Уровень воды в колодцах фиксируется на глубине 5-10 м.

Качеством воды местное население довольно, однако регулярного анализа качества подземных вод, используемых для водоснабжения, не производится.

9.5. Состояние почвенного покрова

Почвы  Бузыкановского сельского поселения в некоторой мере  подвержены эрозионным процессам, заболачиванию.

Согласно Схеме территориального планирования Иркутской области, техногенная  нарушенность земель поселения не превышает 1%.

Загрязнение почв носит локальный характер. В основном оно приурочено к свалкам, сельскохозяйственным объектам (молочно-товарные фермы), складам ядохимикатов.

Земли сельскохозяйственного назначения Бузыкановского сельского поселения, в общем, можно отнести к экологически чистым, а продукцию, производимую на них – к экологически чистой.

9.6. Состояние растительного и животного мира

Редкие и ценные виды дикорастущих растений исчезают в результате вырубки лесов перепахивания земель, выпаса скота, заготовки лекарственных и декоративных растений, ведения различной хозяйственной деятельности.

Не малая роль в этом отводится лесным пожарам, риск возникновения которых постоянно присутствует на рассматриваемой территории.

Нормативное обеспечение экологической безопасности лесопользования основывается на Правилах заготовки древесины, соблюдение которых позволяет сохранить водоохранные, почвозащитные и другие экологические функции леса, биоразнообразие древесных и кустарниковых пород, осуществлять своевременное и эффективно возобновление леса на вырубках и рациональное использование лесных ресурсов.

Животный мир является неотъемлемой частью экосистем.

К сожалению, многие виды животных по разным причинам снижают свою численность и переходят в разряд исчезающих. В том числе, лишаются своей среды обитания из-за вырубки лесов, лесных пожаров.  Не малую роль в этом играет браконьерство.

За последние годы сухонос, серый гусь, дрофа и кобчик уже не гнездятся, а числятся как залётные.

В Красную книгу занесены таёжный  гуменник, клоктун, могильник, балабан и азиатский бекасовидный веретенник.

Сокращается численность орлана-белохвоста и большого подорлика.

Из млекопитающих в Красную книгу России включены прибайкальский подвид черношапочного сурка, алтае-саянский подвид северного оленя, красный волк, манул и др.

В реках исчезли некоторые виды рыб. Большой редкостью в  реках является осётр.

9.7. Состояние проблемы бытовых отходов

На территории организована одна свалка, с выделенной санитарно-защитной зоной.

В поселении постоянно возникают несанкционированные свалки.

В Бузыкановском поселении, где есть молочно-товарная ферма, нет  скотомогильника.

Территория захламляется отходами от переработки леса.

На территории Бузыкановского поселения отсутствует система канализации.

Проблема опасности загрязнения территорий населенных пунктов связана с нарушениями эксплуатации канализационных выгребов.

В населённых пунктах отсутствует организация надлежащей утилизации в частном секторе бытовых отходов и содержимого выгребов.

На территории поселения нет также ливневой канализации.

Системы регулярной очистки территории от мусора и твёрдых бытовых отходов не существует.

9.8. Зоны с особыми условиями использования территории

Бузыкановского сельского поселения зоны с особыми условиями использования представляют:

- запретные водоохранные полосы лесов;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водотоков и водоемов

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарные разрывы, придорожные полосы транспортных коммуникаций;

- санитарно-защитные и охранные зоны инженерных коммуникаций;

- санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и других объектов

Запретные водоохранные полосы лесов

В пределах запретной водоохраной полосы вдоль реки Бирюса выделены нерестоохранные полосы лесов.

Ширина этих зон в пределах Бузыкановского поселения изменяется от 0,5 до 2,0-3,5 км.

Нерестоохранные зоны лесов защищают нерестилища ценных промысловых рыб.

В этих зонах устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных и лесных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира. В них запрещается проведение рубок главного пользования.

В нарушение существующего законодательства в пределах нерестоохранных зон расположены два кладбища,  свалка.

Водоохранные зоны источников поверхностных вод, прибрежные защитные полосы

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности

Зоны устанавливаются для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

В Бузыкановском районе установлены водоохранные зоны для р. Бирюса, протяжённость которой свыше 50 км, и для её притоков, протяжённостью до 10 км и 50 км.

Ширина водоохранной зоны устанавливается от истока рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы.

Прибрежной защитной полосой является территория, непосредственно примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

Соблюдение специального режима на территории водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

В этих зонах устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие.

- в лесах водоохранных зон осуществление рубок главного пользования. Разрешается проведение рубок промежуточного пользования и других лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану водных объектов.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В нарушение существующего законодательства в пределах водоохранных зон р. Бирюса расположена часть населённых пунктов Бузыкановскрго поселения.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены в соответствии с СанПиН 2.1.4.11.10-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения».

Зоны санитарной охраны устанавливаются от водоводов, подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения.

На территории поселения нет централизованного водоснабжения, частные источники водоснабжения, в общем, содержатся в порядке.

Однако на территории Бузыкановского поселения не всегда соблюдаются  требования СанПиН 2.1.4.1175-02 по содержанию и эксплуатации водозаборных сооружений нецентрализованного водоснабжения.

Санитарные разрывы, придорожные зоны транспортных коммуникаций

Транспортная сеть Бузыкановского сельского поселения представлена автомобильными дорогами с гравийным покрытием и без него твёрдо.

Вдоль автомобильных дорог общего пользования устанавливаются придорожные полосы. Границы придорожных полос устанавливаются для дорог II  технической категории – 75 метров, III –IV технической категории – 50 метров, для дорог V технической категории –25 метров от границы полосы отвода автодороги (согласно кадастровому плану дороги).

На территории поселения, где все дороги не выше пятой технической категории должна быть установлена придорожная полоса в 25 м.

Расстояние от края основной проезжей части дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м.

Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м.

В случае превышения указанного расстояния следует предусматривать не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.

Санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и других объектов

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 вокруг объектов и производств, источников воздействия на среду обитания и здоровье человека, организовывается специальная территория с особым режимом использования.

В соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств рекомендуется установить следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

- промышленные объекты и производства первого класса опасности - 1000 м;

- промышленные объекты и производства второго класса опасности- 500 м;

- промышленные объекты и производства третьего класса опасности- 300 м;

- промышленные объекты и производства четвертого класса опасности – 100 м;

- промышленные объекты и производства пятого класса опасности– 50 м.

На территории Бузыкановского поселения есть один небольшой лесообрабатывающий завод V класса опасности, для которого устанавливается санитарно-защитная зона в 50 м.

Для котельных мощностью менее 200 Гкал размеры санитарно-защитной зоны должны устанавливаться на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

Для свалок ТБО устанавливается санитарно-защитная зона шириной 1000 м, для скотомогильника – 1000 м.

Помимо этого, санитарно-защитные зоны в соответствии с нормативами составляют:

- для кладбищ – в зависимости от размера от 100 до 300 м;

- для сельскохозяйственных предприятий определяются в зависимости от типа и   поголовья скота по СанПиН .1/2.1.1.1200-03.

Следует отметить, что на территории поселения имеется три кладбища, и два из них, в нарушение существующего законодательства, находится в пределах нерестоохранной зоны.

Необходимо провести соответствующие исследования и для кладбищ найти более подходящее место.

Для свалки Бузыкановского сельского поселения также выбрано не совсем удачное место в пределах нерестоохранной зоны, к тому же, санитарно-защитная зона от неё затапливается паводковыми водами.

Из этого следует, что во избежание ущерба природе, а, следовательно, и человеку для свалки надо найти другое место.

9.9. Комплексная оценка территории

На основании анализа состояния отдельных компонентов природной среды можно сделать следующие выводы.

На рассматриваемой территории техногенная нагрузка невелика. Основными её видами являются жилищно-коммунальное, сельское хозяйство и лесопромышленный комплекс. Некоторую техногенную нагрузку создаёт автомобильный транспорт.

Степень экологической опасности нарушения геологической среды на территории Бузыкановского сельского поселения с учётом сейсмических, эрозионных, гравитационных, криогенных, процессов оценивается как слабая.

Состояние атмосферного воздуха в Бузыкановском сельском поселении можно оценить как удовлетворительное, так как на его территории отсутствуют какие-либо крупные источники, загрязняющие воздух, периодически происходит загрязнение воздушного пространства за счёт не выявленных внешних источников.

Крупных загрязнителей поверхностных и подземных вод на территории поселения нет.

Для р. Бирюса, протекающей по южной и восточной границе поселения, характерно трансграничное загрязнение речной воды.

В общем, вода в р. Бирюса является слабозагрязнённой.

Индекс загрязнения воды (ИЗВ) не превышает 1-2.

Подземные воды на территории поселения хорошо защищены от загрязнения и являются экологически чистыми.

В водоснабжении местного населения используются пресные подземные воды. Регулярный контроль их качества не производится, не всегда соблюдаются  требования СанПиН 2.1.4.1175-02 по содержанию и эксплуатации водозаборных сооружений нецентрализованного водоснабжения.

Земли сельскохозяйственного назначения Бузыкановского сельского поселения, в общем, относятся к экологически чистым, и производимая на них продукция – к экологически чистой.

Нормативное обеспечение экологической безопасности лесопользования на рассматриваемой территории основывается на соблюдении Правил заготовки древесины, что позволяет сохранить водоохранные, почвозащитные и другие экологические функции леса, биоразнообразие древесных и кустарниковых пород, осуществлять своевременное и эффективно возобновление леса на вырубках и рациональное использование лесных ресурсов.

Редкие и исчезающие виды животных и растений занесены в Красную книгу  Иркутской области и Российской Федерации и находятся под защитой государства.

На территории поселения существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанный с лесными пожарами.

В муниципальном образовании существует риск затапливания населённых пунктов паводковыми водами.

На территории поселения имеются несанкционированные свалки,  территории населённых пунктов несколько захламлены отходами от заготовки и переработки леса.

На территории поселения отсутствует канализация.

На территории поселения нет ливневой канализации.

В муниципальном образовании существует проблема опасности загрязнения территорий населенных пунктов, связанная с нарушениями эксплуатации канализационных выгребов.

В населённых пунктах отсутствует организация надлежащей утилизации в частном секторе бытовых отходов и содержимого выгребов.

На территории поселения не разработана система очистки территории от бытовых отходов и мусора,

Регламент зон особого использования на территории Бузыкановского муниципального образования соблюдается частично.

9.10. Мероприятия по охране окружающей среды

Для сохранения состояния окружающей среды и её оздоровления на территории Бузыкановского сельского поселения следует:

- строго выполнять все пункты регламентов природопользования в зонах с особыми условиями использования территории;

- постоянно заботится о защите и воспроизводстве лесов;

- с целью улучшения качества воды организовать мониторинг состояния вод, используемых для водоснабжения (их употреблению должны предшествовать соответствующие анализы, в том числе, бактериологические);

- для сохранения воздушного пространства чистым следует выявить источник  периодического загрязнения воздуха, находящийся за пределами поселения и причиняющий ущерб здоровью людей и их хозяйству, с целью прекращения или значительного ограничения его влияния;

- ликвидировать все несанкционированные свалки;

- оборудовать скотомогильник и свалку, отвечающие всем требованиям санитарных норм;

- организовать систему регулярной очистки территории от мусора и бытовых отходов;

- организовать переработку древесных отходов с целью их дальнейшего использования;

- канализировать населённые пункты поселения по неполной  раздельной системе;

- организовать поверхностный сток со всей территории сёл на очистные сооружения;

- создать, там, где они отсутствуют, защитные лесные полосы вдоль транспортных магистралей;

- произвести благоустройство и  озеленение населённых пунктов;

- для улучшения качества жизни населения организовать на территории поселения общедоступные  места отдыха;

- совершенствовать системы контроля за состоянием окружающей среды;

- постоянно проводить мероприятия по экологическому образованию и воспитанию населения;

- формировать систему поощрения, административных мер и экономических рычагов, направленных на сохранение окружающей среды.

9. ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В составе настоящего Генерального плана отображена информация об объектах истории и культуры, расположенных на территории Бузыкановского муниципального образования.

Под государственной охраной объектов культурного наследия понимается система правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в пределах их компетенции мер, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда, контроль за сохранением и использованием объектов культурного наследия в соответствии с  73 ФЗ.

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в соответствии с настоящим Федеральным законом относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты культурного наследия в соответствии с настоящим Федеральным законом подразделяются на следующие виды:

памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения: церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, молельные дома и другие объекты, специально предназначенные для богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки (далее - объекты археологического наследия);

ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения (храмовые комплексы, дацаны, монастыри, подворья), в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи;

достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; культурные слои, остатки построек древних городов, городищ, селищ, стоянок; места совершения религиозных обрядов.

Территория объекта культурного наследия — земли историко–культурного назначения, исторически и функционально связанные с объектом культурного наследия, граница, режим охраны и использования которых установлены с учетом требований государственной охраны объектов культурного наследия в порядке, определенном федеральным законодательством.

Территория памятников истории и культуры (объекта культурного наследия)— границы особо охраняемых земельных участков, исторически и функционально связанных с недвижимыми памятниками истории и культуры и являющихся их неотъемлемой частью, с учетом современной градостроительной ситуации.

Территории объектов культурного наследия

В границах Бузыкановского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области, в соответствии с данными государственного учета (письмо службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области № 76-37-5155/12  от 29/08/2012 г.)  состоят 4 объекта археологического наследия:2 памятника археологии и 2 археологических места  (см. таблицу).

В соответствии с законом Иркутской области по охране ОКН, при подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территории Иркутской области следует соблюдать требования законодательства об охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Российской Федерации.

В соответствии с требованиями схемы территориального планирования предусматривается сохранение объектов культурного наследия на территории МО «Тайшетский район». Изменение состояния объектов допускается в соответствии с действующим законодательством в исключительных случаях.

На территории муниципального образования до выполнения работ по уточнению территорий объектов культурного (археологического) наследия действуют установленные ст.31 Земельного кодекса РФ и ст.33 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, требования о согласовании государственным органом охраны объектов культурного наследия предоставления земельных участков и изменения их правового режима.

Зоны охраны

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. Режим использования земель в границах  установленных зон охраны объектов культурного наследия определяется градостроительными регламентами в отношении территорий, определенных проектом зон охраны объектов культурного наследия.

В настоящее время на территории МО «Тайшетский район» охранные зоны объектов культурного наследия не установлены. Улицы, на которых расположены выявленные объекты культурного наследия требуют дальнейшего изучения и выполнения дополнительных работ по включению выявленных объектов культурного наследия в Единый государственный реестр, а также определения границ территорий земель историко-культурного назначения.

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия сельского поселения Бузыкановское предлагаются следующие мероприятия:

1. Мероприятия, связанные с уточнением и дополнением списков объектов культурного наследия – памятников археологии:

-	проведение натурных археологических обследований территорий, на которых расположены известные объекты археологического наследия, «обладающие признаками объекта культурного наследия», для определения их точного местоположения, границ и современного состояния;

-	формирование специалистами-археологами пакета документов, представляемого в орган государственной власти для принятия решения о постановке на государственный учет известных объектов;

-	проведение планомерного обследования территории поселения с учетом зон перспективного археологического обследования с целью выявления памятников археологии и постановки их на учёт в Службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области.

2. Мероприятия, направленные на обеспечение сохранности объектов археологического наследия, расположенных на территории поселения:

- выведение памятников археологии из зоны хозяйственного освоения и выделения территории памятников археологии и их охранных зон в отдельный кадастровый участок с особым режимом использования.

-	разработка проектов зон охраны имеющихся на данных участков памятников археологии.

3. Мероприятия, связанные с уточнением и дополнением списков объектов культурного наследия – памятников архитектуры:

-	принятие органами охраны объектов культурного наследия решения о целесообразности сохранении в списке объектов культурного наследия утраченных зданий и сооружений;

-	проведение дополнительных исследований объектов, представляющих историческую, культурную и научную ценность, и их включение в списки объектов культурного наследия.

4. Определение и установление границ территорий объектов культурного наследия, с переводом их земельных участков в категорию земель историко-культурного назначения.

5. Проведение ремонтно-реставрационных работ.

6. Разработка и утверждение научно-проектной документации:

-	проектов зон охраны объектов культурного наследия, находящихся на государственной охране;

-	проектов восстановления и благоустройства парков.

7. Согласование градостроительной и хозяйственной деятельности:

-	согласование документации на проектирование и проведение ремонтно-строительных и прочих видов работ, любой хозяйственной деятельности, в том числе, земляных работ на объектах культурного наследия;

-	согласование градостроительной и хозяйственной деятельности с органами охраны объектов культурного наследия на территориях, по предложениям данной работы включенным в «планируемые границы зон с особыми условиями использования территории (зон охраны объектов культурного наследия)», а также на территориях, находящихся в границах зон охраны согласно названным выше проектам, – до утверждения вновь выполненных проектов зон охраны соответствующих объектов культурного наследия.

8. Разработка социально-культурных программ по сохранению, использованию и популяризации культурного наследия.

Таблица 1

СПИСОК ПАМЯТНИКОВ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ИСТОРИЧЕСКУЮ, НАУЧНУЮ  ХУДОЖЕСТВЕННУЮ И КУЛЬТУРНУЮ ЦЕННОСТЬ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ БУЗЫКАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

|  | Значение памятников Категория охраны | Наименование и дата сооружения памятника истории и культуры | Местонахождение памятника истории и культуры |
| --- | --- | --- | --- |
| ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ |
|  | Выявленный объект культурного наследия | Стоянка «Бузыканово 1» | в 1,3 км юго-западнее с. Бузыканово, на левом берегу р.Бирюса |
|  | Выявленный объект культурного наследия | Стоянка «Бузыканово 2» | на левом берегу р.Бирюсы, 700 м от стоянки "Бузыканово 1" |
| ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЕ МЕСТА (АРХЕОЛОГИЯ) |
| 3.Объект культурного (археологического) наследия | «Черманчет» | левый борт долины р. Бирюсы,12м от древнего левого приустьевого мыса р. Черманчет вниз по течению до устья р. Пенчет |
| 4.Объект культурного (археологического ) наследия | «Иванов Мыс» | левый борт долины р. Бирюса, от правого приустьевого мыса р. Черманчет вверх по течению реки до ур. Ягодное |

11. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

- Градостроительный кодекс Российской Федерации. Утвержден 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ (в редакции от 20.03.2011 N 41-ФЗ с изменениями, внесенными Федеральным законом от 27.07.2010 N 226-ФЗ);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ (с изменениями от 30 июня 2003 г., 29 июня, 3 октября, 21, 29 декабря 2004 г., 7 марта, 21, 22 июля, 31 декабря 2005 г.);

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 N 200-ФЗ вступил в силу с 01.01.2007 в ред. Федеральных законов от 25.06.2012 N 93-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 25 июня 2012 года);

- Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации. Утверждена Постановлением Госстроя РФ от 29 октября 2002 г. N 150;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов. Утверждены Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от "26" мая 2011 г. N244;

- Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. Утверждены Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 года N 19;

- Закон Иркутской области от 23 июля 2008 г. N 59-ОЗ "О градостроительной деятельности в Иркутской области" (с изменениями от 30 июня 2009 г.);

- Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности. Утверждена Приказом Минприроды России от 29.12.95 № 539;

- Материалы Федеральной службы государственной статистики;

- Схема территориального планирования Иркутской области, Санкт-Петербург 2009 г (в редакции 2011 г.);

- Схема территориального планирования муниципального образования «Тайшетский район». Концепция градостроительного и социально-экономического развития, г.Иркутск 2012 г.;

- Концепция развития Лесопромышленного комплекса Иркутской области На период 2006-2015 годы, Иркутск 2006 г.;

- Лесохозяйственный регламент Территориальное управление агентства лесного хозяйства Иркутской области по Тайшетскому лесничеству, г.Иркутск 2008 г.;

- Лесной план Иркутской области, Иркутск, Санкт-Петербург - 2008 г.;

- Программа социально-экономического развития муниципального образования «Тайшетский район» на 2007-2017 годы, Утвержденная решением Думы Тайшетского района № 231 от 26 июня 2007 г.;

- Закон Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 100-оз «О статусе и границах муниципальных образования Тайшетского района Иркутской области» (с изменениями на 10 октября 2005 года).;

- Паспорта территорий населённых пунктов Тайшетского района Иркутской области;

- Материалы по современному состоянию систем водоснабжения и водоотведения бытовых стоков, предоставленные администрацией МО Бузыкановское;

- Материалы проекта «Схема территориального планирования Иркутской области», выполненного ФГУП РосНИПИ Урбанистики (Санкт- Петербург, 2009 г);

- Данные, предоставленные территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах;

# Материалы программы комплексного социально-экономического развития Бузыкановского муниципального образования на 2011- 2015 годы;

- Социально-экономический паспорт и паспорт территории МО Бузыкановское;

- Материалы по современному состоянию системы утилизации ТБО в МО Бузыкановское.

# Footnotes

Таблица составлена по материалам  технического задания на подготовку сводной программы комплексного проекта развития территорий,  материалам Программы комплексного социально-экономического развития  образования Бузыкановского муниципального  на 2011-2015 годы, материалам экономического отдела муниципального образования  "Тайшетский  район"

По данным Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области